Obsah:

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem	3

2. Údaje o splnění zadání	4

3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území	4

3.1 Vymezení pojmů	4

3.2 Zastavěné území	4

3.3 Zastavitelné plochy a plochy určené ke změně využití	7

3.3 Plochy výroby	9

3.4 Plochy občanského vybavení	10

3.5 Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území	11

3.6 Ochrana památek	11

3.7 Urbanistické a architektonické hodnoty	11

3.8 Krajinný ráz	13

3.9 Ochrana přírody a krajiny	14

3.10 Lesy	14

3.11 Vodní hospodářství	16

3.11.1 Vodní toky a nádrže	16

3.11.2 Záplavy, eroze	17

3.11.3 Vodní zdroje a ochranná pásma	17

3.11.4 Zásobení vodou	18

3.11.5 Odkanalizování	18

3.12 Elektrická energie	19

3.13 Plyn	20

3.14 Jiné produktovody	20

3.15 Telekomunikace	21

3.16 Likvidace odpadů	21

3.17 Doprava	21

3.17.1 Silnice	21

3.17.2 Místní komunikace, parkování, hromadná doprava	22

3.17.3 Účelové komunikace, cyklistická doprava	22

3.18 Ochrana nerostných surovin	22

3.19 Objekty důležité pro obranu státu, policií a civilní ochranu	22

4. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území	23

5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa	23

5.1 Zábor ZPF	23

5.1.1 Použitá metodika	23

5.1.2 Údaje o uspořádání ZPF v území	23

5.1.3 Přehled BPEJ v zast. území a jeho bezprostředním okolí	24

5.1.4 Údaje o investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	25

5.1.5 Vyhodnocení záborů ZPF	25

5.1.7 Zdůvodnění zvoleného řešení	30

5.2 Zábor lesních pozemků	31

# 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem

Širší vztahy řešeného území se projevují a jsou realizovány zejména v oblasti spádovosti, dopravy a technické infrastruktury.

Obec Lísek se nachází  v severovýchodní části   kraje Vysočina, ve východní části okresu Žďár nad Sázavou, mezi městy Bystřice nad Pernštejnem a Nové Město na Moravě. Obec patří do obvodu obce s rozšířenou působností a do obvodu obce s rozšířenou působnosti Bystřice nad Pernštejnem.

Správní území obce sousedí s následujícími obcemi:

- Bystřice n. P.  (k. ú. Divišov a k.ú. Rovné) – na jihu

- Nové Město n. Mor. (k.ú. Olešná na Moravě) – na jihozápadě

- Zubří (k.ú. Zubří u Nov. Města n. Mor.) – na západě

- Věcov (k.ú. Koníkov, k.ú. Roženecké paseky, k.ú. Michov) – na severu

- Velké Janovice (k.ú. Velké Janovice) – na východě

- Bohuňov (k.ú. Bohuňov, k.ú. Janovičky u Bohuňova) – na jihovýchodě

Obec je situována v horské,  venkovské, zemědělsko - lesnaté krajině s výrazným zastoupením rekreační funkční složky. Západní polovina území obce se nachází v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, severovýchodního cípu se dotýká přírodní park Svratecká hornatina.

Sídelní struktura  je charakteristická středně hustou sítí menších sídel venkovského typu s kompaktním zastavěným územím. Obec  je obklopena sídly venkovského typu srovnatelné velikosti a  charakteru. Nejvýznamnějšími spádovými  středisky jsou města Bystřice n. P., Nové Město na Mor. a Žďár n. Sáz.

V obci jsou pouze nejzákladnější zařízení občanské vybavenosti. Z hlediska zbývajících složek základní občanské vybavenosti a pracovních příležitostí obec spáduje k Bystřici n. P., z hlediska vyšší občanské vybavenosti k městu Žďár nad Sázavou.

Obec leží mimo dopravní tahy, v její blízkosti však prochází několik významných celorepublikových i mezinárodních  koridorů. Jižně od obce prochází silnice I/19 spojující Vysočinu se střední Moravou. Západně od obce, Žďárem nad Sázavou, prochází silnice I/37 Velká Bíteš – Pardubice, která je důležitou dopravní páteří Vysočiny a alternativní trasou z jižní Moravy do východních Čech.  Stejným městem prochází jeden z nejdůležitějších železničních koridorů Brno – Ústí nad Labem. Lokální železnice Tišnov – Žďár nad Sázavou prochází jižně od obce, nejbližší zastávka je ve vsi Rozsochy.

Z hlediska technické infrastruktury obec Lísek realizuje širší územní vztahy v oblasti plynu, elektrické energie a telekomunikací. Obec je plynofikovaná středotlakým plynovodem z regulační stanice STL/VTL v Písečném. Přes sousední obce jsou vedeny přívodní vedení VN 22 kV a telekomunikační kabely.

Všechny stávající širší územní vztahy jsou územním plánem respektovány.

Řešená obec leží v území, pro které byly vydány Zásady územního rozvoje kraje Vysočina. Z tohoto dokumentu vyplývají pro území obce následující požadavky:

- Přes území obce jsou vedeny regionální biokoridory 1374 a 1375 a je zde vymezeno regionální biocentrum 1746 Samotín. Prvky nadmístního ÚSES jsou zahrnuty do veřejně prospěšných opatření;

Požadavky kladené Zásadami územního rozvoje jsou územním plánem respektovány.

# 2. Údaje o splnění zadání

V dokumentaci byly v zásadě zohledněny všechny požadavky kladené zadáním a všechny připomínky dotčených orgánů k tomuto zadání.

# 3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

## 3.1 Vymezení pojmů

- Pro účely této dokumentace je celé území obce (sídlo i volná krajina) rozděleno na jednotlivé plochy s rozdílným využitím (zóny). Tyto plochy jsou vymezeny jako území se stejnými podmínkami využití (regulačními podmínkami) uvedenými v kapitole 6 přílohy Textová část Územního plánu. Podmínky využití jsou vztaženy k zónám, a ne k jednotlivým parcelám.

- Jednotlivé zóny jsou vyznačeny v přílohách grafické části č. 2. „Hlavní výkres - koncepce uspořádání území obce“ příslušnou barvou a symbolem, kterým odpovídají podmínky využití uvedené v kapitole 6 přílohy Textová část Územního plánu.

- Jednotkou se rozumí část zóny (jedna nebo více parcel) v zastavěném území nebo zastavitelných plochách, která je užívána jedním uživatelem k danému účelu, včetně zázemí (např. rodinný dům, včetně nádvoří, zahrady a dalších vedlejších staveb).

- Plochy mohou být stabilizované nebo s navrženou změnou využití (dále návrhové).

- Stabilizované plochy jsou plochy, jejichž způsob využití i prostorové uspořádání zůstanou  ve své podstatě zachovány.

- Návrhové plochy (lokality) jsou plochy, které územní plán určuje ke změně způsobu využití a/nebo prostorového uspořádání. Mohou to být plochy přestavby, zastavitelné plochy, popřípadě plochy změn v krajině

- Plochy přestavby leží v zastavěném území a může v něm dojít ke změně způsobu využití a/nebo prostorového uspořádání.

- Rozvojové plochy zahrnují zpravidla zastavitelné plochy, mohou však ležet i v nezastavěných plochách (např. prolukách, zahradách) v zastavěném území.

- Plochy změn v krajině leží v nezastavěném území a může zde dojít ke změně způsobu využití, popřípadě i prostorového uspořádání. Zůstane však i nadále v nezastavěném území.

- Hlavní využití je převažující využití v ploše. V některých případech jej vzhledem k podmínkám v území není možné stanovit.

- Do přípustného využití spadají, kromě hlavního využití, činnosti obvyklé, bez negativního dopadu na hlavní funkci.

- Podmíněně přípustné využití zahrnuje činnosti, které je možné v jednotlivých případech povolit. O přípustnosti těchto činností rozhoduje stavební úřad v rámci příslušných úkonů dle stavebního zákona. Podmíněně přípustné činnosti musí splňovat podmínky kladené tímto dokumentem a obecně platnými právními předpisy. Pro povolení podmíněně přípustných činnosti je kromě výše uvedeného nutno v každém konkrétním případě získat i souhlas orgánů obce.

- Nepřípustné činnosti jsou činnosti, které nesplňují podmínky dané obecně platnými předpisy, nebo jsou v rozporu s funkcemi v území navrženými. Jsou to stavby, které kapacitou, polohou a účelem odporují charakteru předmětné lokality nebo mohou být zdrojem narušení pohody a kvality prostředí.

- Drobnou chovatelskou činností se rozumí chov  hospodářských zvířat, neděje-li se tak velkokapacitním způsobem.

- Drobnou pěstitelskou činností se rozumí pěstování zemědělských produktů pro účely zásobování rodiny a drobný prodej.

- Individuálními garážemi osobních automobilů se rozumí garáže, které se nacházejí mimo ploch bydlení, ve kterých jsou v jednom prostoru garážována max. 2 vozidla. Tyto objekty mohou být uskupeny v řadách nebo skupinách.

## 3.2 Zastavěné území

Zastavěné území obce bylo stanoveno v souladu s legislativou platnou v době vydání této dokumentace. Je vztaženo k stavu v mapách katastru nemovitosti ke dni 30.8.2008.

Obec Lísek  má v současné době 374 (11/ 2009) obyvatel ve 162 domech a je zde celkem a je zde 39 rekreačních chat. Počet obyvatel v obci je stabilizovaný.

Tab. 3.2.1.: Z toho na jednotlivé místní části připadá:

| Místní část | Počet obyvatel | Počet domů s č.p. | Objekty rodinné rekreace |
| --- | --- | --- | --- |
| Lhota | 330 | 107 | 2 |
| Vojtěchov | 35 | 48 | 13 |
| Lísek | 9 | 7 | 0 |
| Skalský rybník |  |  | 23 |
| Celkem | 374 | 162 | 38 |

Tab. 3.2.2.: Demografický vývoj:

| Rok | Počet obyvatel |
| --- | --- |
| 1869 | 729 |
| 1880 | 721 |
| 1900 | 741 |
| 1921 | 739 |
| 1930 | 628 |
| 1950 | 452 |
| 1961 | 464 |
| 1970 | 399 |
| 1980 | 385 |
| 1991 | 374 |
| 2001 | 366 |
| 2003 | 374 |
| 2009 | 374 |

Tab. 3.2.3.: Současné věkové složení obyvatelstva(SLDB 2001):

|  | Lísek |
| --- | --- |
| Věk: | Počet obyvatel | % |
| 0-14 | 76 | 20,8 |
| 15-59 | 204 | 55,7 |
| 60+ | 86 | 23,5 |

Věkový index:

76/86 * 100 = 88

88( 100.

Věkový index  je nepříznivý

Průměrný věk v obci je  36,5 let

Maximálního počtu obyvatel obec dosáhla na přelomu 19. a 20.  století. Od té doby počet obyvatel postupně klesá, od začátku 90. let 20. století je jejich počet stabilizovaný.

Obec má  nepříznivý věkový index.

Tab. 3.2.4.: Domovní fond (SLDB 2001:

|  | Domovní fond celkem | v tom |
| --- | --- | --- |
|  |  | rodinné domy | bytové domy | ostatní |
|  | abs. | v % | abs. | v % | abs. | v % | abs. | v % |
| Domy celkem | 135 | 100.0 | 132 | 100.0 | 1 | 100.0 | 2 | 100.0 |
| Trvale obydlené | 93 | 68.9 | 91 | 68.9 | 1 | 100.0 | 1 | 50.0 |
| Neobydlené | 42 | 31.1 | 41 | 31.1 | - | - | 1 | 50.0 |
| V neobydl. domech bytů | 41 | x | 41 | x | - | x | - | x |
| Trvale obydlené domy | 93 | 100.0 | 91 | 100.0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 |
| Období výstavby |
| 1899 a dříve | 14 | 15.1 | 14 | 15.4 | - | - | - | - |
| 1900 - 1945 | 5 | 5.4 | 4 | 4.4 | - | - | 1 | 100.0 |
| 1946 - 1970 | 25 | 26.9 | 25 | 27.5 | - | - | - | - |
| 1971 - 1990 | 42 | 45.2 | 41 | 45.1 | 1 | 100.0 | - | - |
| 1991 a později | 7 | 7.5 | 7 | 7.7 | - | - | - | - |
| Materiál nosných zdí |
| cihly, tvárnice | 53 | 57.0 | 51 | 56.0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 |
| kámen a cihly | 38 | 40.9 | 38 | 41.8 | - | - | - | - |
| ostatní | 2 | 2.2 | 2 | 2.2 | - | - | - | - |

Tab. 3.2.5.: Bytový fond (SLDB 2001:

|  | Lísek | Okres Žďár nad Sázavou |
| --- | --- | --- |
|  | Počet | % | % |
| Byty celkem | 116 | 100.0 | 100 |
| Trvale obydlené | 114 | 98.3 | 96,3 |
| Neobydlené | 2 | 1.7 | 3,7 |

V obci je poměrně velký počet novějších obytných domů, téměř polovina  domů byla postavena v 70. až 90. letech 20. st. 15 % domů byla postavena před rokem 1899. Po roce 1991 bylo postaveno 7 (7,5%) domů.

V obci je poměrně velký počet neobydlených domů (přes 30%). Většina těchto objektů je využívána k individuální rekreaci.

Většina bytů je v rodinných domcích, v obci je pouze  jeden bytový dům.

Trvale obydlené domy  jsou v  převážně  dobrém stavebně technickém stavu a většina domů je postavena z tvrdého materiálu (cihla, kámen). V obci jsou 2  domy postavené z ostatních materiálů (pravděpodobně roubené chalupy).

Stávající obytnou zástavbu lze rozdělit na několik základních typů:

- Bývalé venkovské  usedlosti.

- Venkovské chalupy postavené před 2 sv. válkou.

- Rodinné domky postavené po 1. sv. válce.

- Bytové domy postavené po 2.sv. válce.

Vzhledem ke zhlukovitému charakteru zástavby jsou všechny tři typy obytných stavení mezi sebou promíšeny. V původních historických jádrech jednotlivých sídel převažují původní venkovské usedlosti prostřídané menšími chalupami. Novější rodinné domky jsou umístěny vesměs po okrajích zastavěného území a při ulici v severovýchodní části Lhoty. Bytový dům se nachází ve východní části Lhoty v blízkosti obecního úřadu.

Součástí obytné zóny jsou, kromě zastavěných ploch, i větší zahrady v zadních částech pozemků. Soukromé zahrady se výrazným způsobem podílejí na estetickém vzhledu obce, jsou  důležitým prostorem  relaxace jejich  majitelů, plní funkce hygienické,  mikroklimatické, hospodářské.  Zanedbatelný není ani jejich  význam ekologický  - skýtají životní  podmínky řadě druhů  zpěvných ptáků  a  často  dalších druhů  mnohdy chráněných živočichů, jako jsou ježci, ještěrky, různé druhy hmyzu.

Dle způsobu využití lze obytnou zástavbu rozdělit na dva typy:

- Trvale obydlené domy,

- objekty využívané za účelem individuální rekreace (tzv. chalupy).

Tyto dva funkční typy se mezi sebou v celém zast. území prolínají. Kromě toho se v průběhu času může několikrát změnit způsob  využití stejného objektu a proto není možné je vzájemně oddělit.

## 3.3 Zastavitelné plochy a plochy určené ke změně využití

Do zastavitelných ploch jsou zahrnuty zpravidla návrhové lokality nacházející se mimo zastavěné území obce.

Tab. 3.3.1.: Rozvojové a transformační plochy jsou uvedeny v přehledné tabulce:

| Č. pl. | Funkční využití | Výměra (ha) | Počet účelových jednotek (RD, chaty) |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Bydlení | 1,40 | 10 |
| B2 | Bydlení | 0,27 | 2 |
| B3 | Bydlení | 0,59 | 3 |
| B4 | Bydlení | 0,39 | 2 |
| B5 | Bydlení | 0,97 | 8 |
| B6 | Bydlení | 0,56 | 4 |
| B7 | Bydlení | 0,46 | 3 |
| B8 | Bydlení | 0,14 | 1 |
| B9 | Bydlení | 0,33 | 2 |
| B10 | Bydlení | 0,38 | 2 |
| B11 | Bydlení | 0,15 | 1 |
| B12 | Bydlení | 0,23 | 1 |
| B13 | Bydlení | 0,33 | 2 |
| B14 | Bydlení | 1,23 | 4 |
| B15 | Bydlení | 0,15 | 1 |
| B16 | Bydlení | 0,15 | 1 |
| B17 | Bydlení | 0,12 | 1 |
| B18 | Bydlení | 0,18 | 1 |
| B19 | Bydlení | 0,52 | 4 |
| B20 | Bydlení | 0,08 | 1 |
| R1 | Rekreace | 0,68 |  |
| R2 | Rekreace | 0,34 | 2 |
| V1 | Výroba | 0,70 |  |
| V2 | Výroba | 0,78 |  |
| V3 | Výroba | 0,95 |  |
| V4 | Výroba | 0,36 |  |
| Zs1 | Zahrady | 1,00 |  |
| Zs2 | Zahrady | 1,19 |  |
| Zs3 | Zahrady | 0,69 |  |

3.3.2.: Rekapitulace:

| Bydlení celkem | 8,63 | 54 RD |
| --- | --- | --- |
| Rekreace celkem | 1,02 | 2 chaty |
| Výroba celkem | 2,79 |  |
| Zahrady celkem | 2,88 |  |

Většina zastavitelných a návrhových ploch slouží bydlení, čímž je podpořen sídelní charakter obce.

Do návrhových obytných ploch byly zahrnuty všechny vhodné lokality situované na obvodu zastavěného území, které lze logicky napojit na veřejnou infrastrukturu a které svým zastavěním nenaruší krajinný ráz nebo obraz obce. Nutno připomenout že novou legislativou byly jednoznačně stanoveny podmínky v nezastavěném území a že tuto dokumentaci je třeba chápat především jako podklad pro rozhodování stavebního úřadu. Proto bylo zvoleno řešení, které umožňuje výstavbu v závislosti na zájmech stavebníků.

Územní plán obce umožňuje výstavbu až 54 nových bytových jednotek převážně v RD, což může představovat bydlení pro více než 160 obyvatel. V zhledem ke stávající hustotě obyvatel a nárůstu objektů k bydlení je návrhová velikost obce následující.

| Místní část | Počet obyvatel -stav | Počet obyvatel - přírůstek | Počet obyvatel – návrh celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Lhota | 330 | 110 | 440 |
| Vojtěchov | 35 | 13 | 48 |
| Lísek | 9 | 3 | 12 |
| Celkem | 374 | 126 | 500 |

| Místní část | Počet objektů s č.p. - stav | Počet objektů - přírůstek | Počet objektů – návrh celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Lhota | 107 | 50 | 157 |
| Vojtěchov | 48 | 3 | 51 |
| Lísek | 7 | 1 | 8 |
| Celkem | 162 | 54 | 216 |

## 3.3 Plochy výroby

Na území obce je několik ploch výroby:

- Zemědělský areál při vjezdu do Lhoty– na jihozápadním okraji zástavby. V areálu probíhá poměrně intenzivní živočišná výroba. Areál je nevhodně situován při vjezdu do obce, kde narušuje pohled na obec její hlavní dominantu – kostel sv. Mikuláše. U zemědělského areálu bylo vymezeno pásmo hygienické ochrany. Nově zrealizovaná plechová hala svou hmotou a barevností (bílá) hrubě narušuje krajinný ráz obce.

- Menší plochy zemědělské výroby jsou východně od Lhoty bývalý chov slepic), dnes nejsou využívány.

- Ve Lhotě se  nachází výrobna nábytku, která zaměstnává cca 30 lidí. Je umístěna ve středu vsi v rekonstruované usedlosti. Výroba nevytváří v území žádné ekologické ani estetické problémy.

- Zemědělský areál na východním okraji Vojtěchova – nejsou zde chována žádná hospodářská zvířata a nevytváří žádné výrazné problémy.

- V řešeném území podniká několik menších řemeslníků (stolaři, automechanik) a soukromých rolníků. Provozovny jsou umístěny v plochách bydlení a nevytvářejí žádné problémy v oblasti životního prostředí ani veřejného zdraví.

Rozvržení a kapacity výrobních ploch jsou v obci prozatím dostačující. Určitou kolizi může vytvářet dopravní napojení výroby nábytku ve středu Lhoty. Výroba má pro rozvoj území nezastupitelný význam – vytváří pracovní příležitosti a umožňuje kumulaci kapitálu v obci. Je proto třeba podporovat a rozvíjet tuto funkční složku.

Územním plánem byla navržena následující opatření:

- Všechny výrobní plochy jsou v územním plánu plně respektovány a navrženy k ponechání.

- V areálu ZD ve Lhotě je třeba dodržet stav  zvířat a technologii chovu, tak aby nepříznivý vliv nepřesahoval stanovené ochranné pásmo vyznačené v grafické části.  Způsob užívání areálu musí být přizpůsoben navrženému OP, a posudkem být prokázáno, že navržené OP není překročeno. Regulativy zde umožňují umístění pouze takových aktivit, které nebudou zatěžovat zastavěné území hlukem, prachem, pachem a zejména dopravní obsluhou.

- Výrobní zóna ve středu Lhoty a areál ZD ve Vojtěchově jsou navrženy k ponechání. Na ploše mohou být provozovány pouze  takové aktivity,  které nebudou mít nepříznivý vliv na životní prostředí a nebudou narušovat pohodu okolní obytné zástavby hlukem, prachem, pachem a zejména dopravní obsluhou.

- Dokumentací jsou na žádost vlastníků pozemků navržené plochy V1 ve Lhotě  a V4 v Lísku určené pro rozšíření farem místních zemědělců.

- Dokumentací jsou vymezeny plochy pro realizaci fotovoltaické elektrárny V2 a V3, které byly navrženy na základě požadavků vlastníků pozemků.

- Řemeslné a menší výrobní aktivity, pokud nezatěžují životní prostředí mohou být umístěny přímo v obytné zóně. Aktivity na výrobních plochách nesmí negativně ovlivnit životní prostředí a pohodu obyvatel v obytné zóně. Tato podmínka se týká rovněž drobné a živočišné výroby mimo výrobní zónu.

- Do podmínek využití pro jednotlivé plochy byla zakotvena podmínka, že negativní vliv aktivit na výrobních plochách nesmí zasahovat mimo jiné do ploch bydlení a rekreace a nesmí zde být umisťovány funkce vyžadující intenzivní dopravní obsluhu.

- Výrobní plochy kromě ploch Ve musí být po obvodu k volné krajině ozeleněny.

## 3.4 Plochy občanského vybavení

Na území obce jsou následující plochy občanské vybavenosti:

- Obecní úřad se nachází v jihovýchodní části Lhoty, při silnici do Bohuňova.  Ve stejném objektu se nachází kulturní sál a základní škola. Umístění objektu není ideální, je však uspokojující, prostorové kapacity jsou dostatečné, budova je v poměrně dobrém stavebně technickém stavu.

- V obci se nachází mateřská škola. Je umístěna v novější budově přibližně ve středu Lhoty.  Je umístěna v budově ze 70. let a je v současné době navštěvována 40. dětmi. Kromě místních, navštěvují školku i děti z Domanína, Míchova, Janoviček a Bohuňova.  Budova je ve velmi dobrém stavebně – technickém stavu a prostorové kapacity jsou dostačující.

- Místní lidová knihovna a pošta jsou je umístěny v budově hasičské zbrojnice ve středu Lhoty. Prostory jsou vyhovující a mají dostatečnou kapacitu.

- Prodejna smíšeného zboží nachází se přibližně ve středu Lhoty. Objekt je ve vyhovujícím stavebním stavu, kapacity jsou dostačující.

- V obci se nachází  místní pohostinství. Objekt, který se nachází ve středu Lhoty je stavebně i kapacitně vyhovující.

- V jižní části správního území obce se nachází poměrně velký hotel Skalský mlýn. Má kapacitu 120 lůžek. V hotelu a jeho bezprostředním okolí se kromě stravovacích kapacit nachází různá rekreační zařízení (krytý bazén, sauna, půjčovna horských kol …)

- Severně od Vojtěchova je rekreační středisko, bývalá ozdravovna.

- Ve Lhotě  se nachází farní kostel sv. Mikuláše. Je umístěn v dominantní poloze na osamělém vrchu v jihozápadním cípu Lhoty. Kostel byl postaven v letech 1848 – 52. Je ve vyhovujícím stavebním stavu a kapacity jsou dostačující.

- Ve Vojtěchově je menší kaple.

Všechny plochy občanského vybavení jsou dokumentací respektovány, žádné nové monofunkční plochy navrženy nebyly. Vzhledem k předpokládanému charakteru provozoven, lze jejich umístění respektovat i v jiných plochách, především plochách bydlení.

## 3.5 Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území

Nejsou navrženy.

## 3.6 Ochrana památek

Na správním území obce jsou evidovány následující nemovité kulturní památky:

| Poř.č. | Katastr. území | Název | Ev.číslo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lhota u Lísku | stodola u čp. 10 | 4196 |

Řešené území je prostorem s možným výskytem archeologických nálezů. Před zahájením zemních prací je proto investor povinen svůj záměr oznámit organizaci oprávněné k provádění záchranného archeologického výzkumu a této organizaci umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu na dotčeném území (dle ustanovení § 22 odst. 2 zák. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Mezi tyto organizace patří např. Archeologický ústav AV ČR Brno nebo místně příslušné vlastivědné muzeum.

Ochrana archeologických nálezů bude řešena v konkrétních případech výstavby a zemních prací.

## 3.7 Urbanistické a architektonické hodnoty

První písemná zmínka o Lísku je z roku 1746. Jedná se však o dnešní osadu Lísek, založenou v 18. století, která původně patřila do politické obce Janovice. Dnešní místní část Lhota bývala původně samostatnou obcí a její historie je podstatně delší.

Nejstarší známý údaj o vsi Lhota je z roku 1360, kdy náležela k panství v Bystřici nad Pernštejnem.  Součástí tohoto panství byla obec nepřetržitě až do skončení patrimoniální správy. Lhota je uváděna koncem 15. století v urbáři Víléma z Pernštejna. V roce 1500 osvobodil Vílém z Pernštejna Lhotu od  povinností čepování panského vína a v roce 1515 od bezplatného vožení ryb panských. Této významné rodině patřila až do roku 1588, kdy byla prodána společně s celým panstvím města Brnu.

V roce 1643 zde bylo 8 osedlých, v roce 1663 7 osedlých domů. Na konci 18. století zde žilo 273 obyvatel v 49 domech, v roce  1834 obyvatel 385 v 56 domech a v roce 1900 obyvatel 456 v 72 domech. Tehdy se přibližně desetina obyvatel se hlásila k evangelickému vyznání.

Jádro vsi tvořila pravděpodobně podlouhlá, široká náves, lemovaná volně umístěnými usedlostmi. Zbytky této původní struktury můžeme nalézt v části zastavěného území mezi dnešní telefonní ústřednou a tenisovými kurty. Na pahorku jižně od vsi vznikl již ve středověku menší kostel a pravděpodobně i hřbitov. Časem byla zástavba postupně zahušťována  a šířila se podél komunikací k jihu a východu.

Původní, menší středověký kostel sv. Miluláše stával na starém hřbitově. Dle údaje vytesaného v kameni byl postaven v roce 1222 (1422?). Kostel byl 3° dlouhý a 2°1´širolý, v roce 1662 zde byly tři oltáře a na vížce 2 zvony. V roce 1690 byl kostel rozšířen, byl však přesto malý a kvůli špatnému stavebnímu stavu byl v polovině 19. století zbořen. Kostel byl zpočátku filiální, římskokatolická farnost ve Lhotě byla založena v roce 1785.

Dnešní farní kostel byl postaven v historicistním slohu v letech 1846 – 52, na návrší západně od starého hřbitova.  Na začátku 20 století jsou v kostele uváděny oltářní obraz sv. Mikuláše, kazatelna a varhany -  dary ze zrušeného kostela sv. Mikuláše v Brně. Dnešní zařízení je vesměs historicistní  z doby vzniku stavby.

Škola byla ve Lhotě byla založena v roce 1788, původní budova staré školy poblíž hřbitova byla postavena v roce 1800. Ve vsi sídlil panský rychtář, ze sklepa staré rychty údajně vedly podzemní chodby do polí.

Na přelomu 19. a 20. století byla Lhota venkovským sídlem, které se svým obrazem výrazněji nelišilo od okolních vsí. Většinu zástavbu činily venkovské usedlosti situované kolem široké návsi, prostřídané menšími chalupami. Obyvatelstvo se zabývalo zemědělstvím a lesnictvím. Ve Lhotě byl na začátku 20. století spolek hasičský a čtenářsko divadelní. Kromě toho zde byly i spolky spořitelní a záloženský.

Období po druhé světové válce je charakterizováno socializací venkova. Rychle se vytrácí soukromí zemědělci a hospodaření ve venkovských usedlostech, jednotlivá pole jsou zcelována. Jižně od vsi bylo postaveno poměrně rozlehlé středisko zemědělské výroby. V 70. a 80. letech dochází ve Lhotě k poměrně rozsáhlé bytové výstavbě ve formě rodinných domů. Stavby jsou situovány jednak kolem nově založené ulice v severovýchodně od středu vsi, a jednak mezi starší zástavbou.

Po druhé světové válce rovněž dochází k rozvoji cestovního ruchu. V lesích a na břehu rybníka vznikají rekreační chaty a v místech zrušeného panského dvora byl postaven hotel Skalský dvůr. Lhota se dnes nachází ve středu významné rekreační oblasti, jejíž atraktivitu zvýšilo vyhlášení CHKO Žďárské vrchy.

Osada Lísek, založená v roce 1746 je lánovou vsí sestávající z několika málo usedlosti založených podél horního toku Janovického potoka, založených s poměrně velikým rozestupem. Tento charakter osady se zachoval dodnes.

Osada Vojtěchov se poprvé připomíná v roce 1392. Ves byla založena v mírné proláklině kolem prameniště Vojtěchovského potoka. Shluk původních usedlosti byl postupem času zaplněn drobnější chalupnickou zástavbou a několika rodinnými domy. Na severovýchodním okraji zástavby byl po 2. světové válce postaven areál zemědělské výroby.

Nejdůležitějšími urbanistickými hodnotami jsou:

- Kompaktní forma sídla a drobná struktura venkovské zástavby;

- Vyrovnaná výšková hladina zástavby;

- Poměrně velké plochy veřejných prostranství a zeleně;

- Rostlá zástavba historického jádra –bloky usedlostí a nepravidelný shluk chalup;

- Dominantní postavení kostela sv. Mikuláše.

Obec patří do regionu architektury roubené, oblasti Českomoravská vysočina. Usedlosti jsou čtyřstranné, uzavřené. Jejich architektonický výraz je prostý, účelový. Obytné části jsou ze dřeva, hospodářské objekty pilířové konstrukce s roubenou výplňovou stěnou, často i kamenné.  Obytný dům s velkou obytnou světnicí bývá robustnější, někdy s patrovou skladovací komorou. Štít je zkosen polovalbičkou, odsazen od stěny přízemí podlomením a rozdělen v ploše na 4 pole radiálně bedněné.

V zástavbě obce převládá novější a nově upravená obytná zástavba, zachovalo se pouze několik usedlostí s tradičním rázem, které jsou jmenovitě uvedeny v následujícím textu.

Kromě nemovitých kulturních památek  je na území obce množství dalších objektů, které díky svému uchovanému tradičnímu rázu vzbuzují zájem památkové ochrany:

- Výraznou dominantou vsi Lhota je novorománský kostel sv. Mikuláše, umístěný na osamělém chlumu jihozápadně od vsi. Ve Vojtěchově je menší kaple.

- Dále jsou to zejména usedlosti v historických jádrech sídel, stavby vesměs s barokním jádrem které dokládají tradiční stavitelství vysočiny.

- V řešeném území je rovněž několik drobných sakrálních staveb – křížků a  božích muk. Za hodnotnou lze rovněž označit historickou půdorysnou strukturu všech tří sídel.

Předložená dokumentace respektuje popsaný charakter a obraz sídel. Stávající zástavba je plně respektována. Rozvojové plochy navazují na zastavěné území a svým funkčním využitím podporují obytný charakter sídla. Rovněž je respektován současný obraz sídla. Nejsou navrhovány žádné nové dominanty, je zachována výšková hladiny zástavby a pro všechny stavby – i ty nebytové -  platí podmínka, že musí respektovat venkovský obraz sídla.

## 3.8 Krajinný ráz

Z hlediska geomorfologického členění republiky území obce spadá do provincie Česká vysočina, Česko – moravské subprovincie (II), oblasti Českomoravská vrchovina (II C). Leží v celku Hornosvratecká vrchovina (II C - 4), podcelku Žďárské vrchy (II C - 4 A), okrsku Pohledeckoskalská vrchovina (II C - 4 A - b).

Žďárské vrchy jsou plochou vrchovinou tvořenou kristalinickými horninami, střední nadmořská výška je 658,9 m n. m., střední sklon 5°13´. Jedná se o vrchovinu s vyklenutým povrchem, charakteristickou protáhlými úzkými hřbety se skalními tvary oddělené hlubokými, ale rozevřenými údolími.  Na hřbetech jsou četné skalní útvary, v údolích jsou rybníky.

Obec se nachází v 5. vegetačním stupni, potencionální přirozenou vegetací je biková bučina (v jihovýchodní části katastru), smrková bučina (v převážné části katastru) a v nejvyšších partiích (komplex kolem vrchu Samotín) acidofilní bory. V dnešní lesní vegetaci jsou dominantní smrky s příměsí buku, modřínu, jedle a borovice.

Při severovýchodní hranici správního území obce prochází ve směru SZ- JV výrazný zalesněný masív Pohledeckoskalské vrchoviny tvořený vrchy  Pohledecká skála – Samotín – Pletenice. Směrem k jihu se terén členěný několika údolími  svažuje až do široce otevřeného údolí Bystřice. Reliéf je charakteristický několika výraznými, často holými vrchy - Lhotský křib (695 m. n. m), Pletenice ( 734 m. n. m), Kopec ( 645 m. n. m ). Území je poměrně různorodé, převládají  polohy mírné, jsou zde však i polohy prudce svažité, v blízkosti vodních toků jsou menší údolní nivy.

Sídlo Lhota je umístěno je umístěno v méně členité, zvlněné části území obce. Osou zastavěného území je široce otevřené údolí probíhající ve směru sever - jih, ústící na jihu do údolí Bystřice.

Obec se nachází v nadmořské výšce 663 m n.m., nejvyšším bodem je vrch  Samotín ležící v horském masivu v severní části území obce, nejnižším bod obce se nachází v jihovýchodním cípu území pod Skalským mlýnem  v místech kde Bystřice vytéká z území obce (cca 573  m. n. m).

Reliéfní stavba nevytváří žádnou  prostorovou bariéru  v současně zastavěném území sídla, a není ani překážkou  omezující plošný rozvoj. Obec se nachází v hodnotném krajinném rámci, který nesmí být novou zástavbou narušen. Znamená to, že rozvojové plochy musí navazovat na současně zastavené území, být umístěny na svazích údolí. Nezastavěné horizonty musí být respektovány, zejména pak izolované vrchy.

Z geologického hlediska se území obce nachází ve velice pestrém prostoru. Převažují dvojslídné  pokročilé migmatity až ortoruly, objevují se složky metalpelitických hornin, u kterých lze předpokládat silný stupeň tektonického postižení a výraznou foliaci – dvojslídné svory, svorové ruly a pararuly svrateckého kristalinika.

Nutno připomenout, že územní plán je především o stanovení ploch s rozdílným využitím, prostorová regulace se může uplatnit pouze v omezené míře jako např. stanovení maximálního počtu nadzemních podlaží nebo převážný sklon střech. Tyto prostorové regulativy jsou v územním plánu aplikovány, podrobnější podobu jednotlivých staveb bude řešit dokumentace pro územní řízení, popřípadě regulační plán.

## 3.9 Ochrana přírody a krajiny

a) Zvláště chráněná území přírody

Na území obce byla vymezen zvláště chráněná území přírody:

- CHKO Žďárské vrchy – chráněná krajinná oblast zasahuje do celého území obce západně od silnice III/36034

- Ochranné pásmo CHKO – zasahuje do zbývající části zastavěného území Lhoty.

- Přírodní památka Vlčí kámen – nachází se v se severním cípu Vojtěchovského katastru. Přírodní památka má ochranné pásmo 50 m od jejího obvodu

- Přírodní park Svratecká hornatina – zasahuje do celého správního území obce východně od silnic III/36034 a III/36035

- CHOPAV Žďárské vrchy – rozlohou totožná s CHKO Žďárské vrchy

b) Památné stromy

- Lípa velkolistá (Mitášova)– u č.p. 35, na parcele 717/1

- Lípa velkolistá – u č.p. 22, na parcele 158

- Javor Klen – u č.p. 3, na parcele 550/2

Památné stromy mají ochranné pásmo o poloměru, který se rovná desetinásobku průměru kmene měřeného 130 cm nad zemí.

c) Významné krajinné prvky

Na správním území obce se vyskytují významné krajinné prvky určené § 3 odst. b) zákona 114/92 Sb.

Významné krajinné prvky na správním území obce ze zákona jsou:

- Všechny lesy

- Všechny vodní toky

- Všechny rybníky

- Údolní nivy

V řešeném území se nachází následující registrovaný významný krajinný prvek:

- Lísecké prameniště v k.ú. Lísek

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívat je lze pouze tak, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení jejich ekostabilizující funkce. Veškeré zásahy a změny ve VKP je nutno projednat s příslušným orgánem ochrany přírody.

d) ÚSES

Na území obce se nacházejí prvky nadregionálního regionálního SES, které jsou vymezeny územně technickým podkladem  „Nadregionální a regionální ÚSES“, Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Brno, 1996 (Ing. L. Bínová). Tyto prvky jsou předloženou dokumentací respektovány.

Místní ÚSES je součástí závazné části územního plánu, je zpracován autorizovanou osobou (Ing. Ludmila Bínová, CSc.) a je popsán v samostatné příloze.

## 3.10 Lesy

Vzhledem k charakteru krajiny a přírodním podmínkám,  zaujímají lesy v obrazu krajiny významné postavení.  Lesnatost je procentní podíl lesní půdy a je důležitým ukazatelem současného využití krajiny.

| Druh pozemku | Výměra (ha) | Podíl z celého katastrálního území % |
| --- | --- | --- |
| Lesní pozemky | 897,5897 | 53,69 |
| Celkem | 1671,8781 | 100 |

Území obce je z hlediska lesnatosti územím převážně zalesněným, což odpovídá charakteru i poslání krajiny.  Území se nachází v 5. vegetačním stupni.

Největší lesní komplexy na katastru se nacházejí v jeho severozápadní části, v nejvyšších partiích vrchoviny. Menší lesy jsou potom roztroušeny na celém území obce, zejména kolem Skalského rybníka.

Vegetační kryt území je výslednicí dlouhodobého působení vegetačního prostředí i historického vývoje. V  lesích hospodářského účelu jsou dominantní smrkové porosty s příměsí buku, jedle modřínu a borovice.

Všechny lesní plochy jsou respektovány.

Dokumentací jsou respektovány i stávající rekreační chaty umístěné v lesních plochách a na lesních pozemcích. Výstavba nových objektů rodinné rekreace na lesních plochách je nepřípustné.

Ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa nejsou dokumentací vymezeny žádné plochy zastavitelného území. O přípustnosti případné výstavby v těchto lokalitách rozhodne příslušný dotčený orgán v konkrétních případech.

## 3.11 Vodní hospodářství

### 3.11.1 Vodní toky a nádrže

Správní území obce náleží k povodí řeky Svratky (4-15-01) a úmoří Černého Moře.

V zhledem ke geomorfologické skladbě terénu a vymezení katastru je z hydrologického hlediska území obce poměrně přehledným prostorem , situace je předurčena zejména reliéfní stavbou.

Největší část území obce spadá do povodí Bystřice (4-15-01-038), do které se vlévá několik menších přítoků. Pouze malá, severovýchodní část území je odvodňována janovickým potokem (-034) a západní část Nedvědičkou (-060).

Bystřice pramení v lesích horského masívu v severozápadním cípu území obce. Protéká po hranici lhotského a vojtěchovského katastru a Skalským rybníkem. Pod Skalským mlýnem v jihovýchodním cípu katastru vytéká na území města Bystřice n. P. Ve Víru se  vlévá do Svratky. Bystřice je významným vodním tokem.

Významnými přítoky Bystřice na území obce jsou Lísecký potok, Vojtěchovský potok a Skalský potok protékající Lhotou.

Lísecký potok pramení v lese nad Lhotou, protéká západně od zastavěného území. Potok má menší zatrubněný pravobřežní přítok. Východně od Lhoty v polích pramení Skalský potok, který protéká východní části zastavěného území. Vodní tok má menší pravostranný, z větší části zatrubněný přítok pramenící  v zastavěném území obce. Protéká rybníkem František. Vojtěchovský potok pramení v zastavěném území Vojtěchova a je ve větší části toku zatrubněn.

Po jihozápadní hranici území obce protéká Nedvědička, která odvodňuje pouze malou, okrajovou část území obce. Nedvědička je významným vodním tokem.

Na území obce je velké množství větších i menších vodních nádrží (rybníků). Nejvýznamnější vodní nádrží je Skalský rybník, protékaný Bystřicí, využívaný především k rekreačním účelům. Na Skalském potoce je menší rybník František, který má především produkční funkci. V zastavěných územích obce se nachází čtyři vodní nádrže – původní rybníky (dva ve Lhotě a dva ve Vojtěchově).

Kromě uvedených vodních nádrží se po celém území obce nachází celá řada menších, neoficiálních rybníčků (v prameništích, na loukách a zahradách).

Tab. 3.11.1.: Správci vodních toků a nádrží na území obce:

| Pol. č. | Název (označení ČHP) | správce | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bystřice (4-15-01-038) | Povodí Moravy, s.p. | Významný vodní tok |
| 2. | Nedvědička (4-15-01-060) | Povodí Moravy, s.p. | Významný vodní tok |
| 3. | Skalský potok (4-15-01-038) | Zemědělská vodohospodářská správa |  |
| 4. | Lísecký potok (4-15-01-038) | Zemědělská vodohospodářská správa |  |
| 5. | Vojtěchovský potok (4-15-01-038) | Zemědělská vodohospodářská správa |  |
| 6. | Janovický potok (4-15-01-034) | Lesy ČR | Včetně přítoků |
| 7. | Bezejmenné přítoky Bystřice v lese | Lesy ČR |  |
| 8. | Skalský rybník | Český rybářský svaz |  |
| 9. | Rybník František | Český rybářský svaz |  |
| 10. | Rybníky v zastavěném území obce | Obec Lísek |  |

V zastavěném území dešťové srážky nevytvářejí žádné problémy, odtokové poměry jsou vyhovující.  Většina zpevněných ploch a komunikací je odvodněna do dešťové kanalizace, zbytek srážek se vsakuje do nezpevněných ploch. Zastavěné území není ohrožováno extravilánovými vodami, na správním území nejsou žádné problémy způsobené erozí.

Vodní toky jsou chráněny následujícími manipulačními pásmy:

- Významné vodní toky (Bystřice a Nedvědička) – 8 m od břehové hrany;

- Drobné vodní toky (všechny ostatní na území obce) – 6 m od břehové hrany.

Manipulační pásma vodních toků jsou touto dokumentací respektována.

### 3.11.2 Záplavy, eroze

Území obce není výrazně ohroženo erozemi ani lokálními záplavami. Na katastru obce se nacházejí svažitější expozice orné půdy, ty jsou doporučeny k zatravnění.

Na správním území obce byla stanovena záplavová území vodních toků Bystřice a Nedvědičky.  Záplavová území nezasahují do stávající zástavby ani do navržených zastavitelných ploch a jsou tedy dokumentací respektována. Obec nemá zpracovaný povodňový plán.

Obec se nenachází ve zranitelné oblasti.

### 3.11.3 Vodní zdroje a ochranná pásma

Zdrojem vody veřejného vodovodu je prameniště Lísek (na k.ú. Vojtěchov u Lísku). Zdrojem jsou tři studny, jímací zářez a vrt  o celkové kapacitě 0,4 l/s (další dvě studny nejsou využívány). Voda je shromažďována do sběrné jímky, odkud teče samospádem do vodojemu Velký Lísek o kapacitě 100 m3. Rozvody jsou vedeny po celém zastavěném území Lhoty. Způsob zásobování vodou je v současné době vyhovující, do budoucna je přesto třeba uvažovat s posílením zdroje.

Hotel Skalský dvůr má vlastní systém zásobování vodou. Dvě studny jsou situovány v blízkosti Bystřice, jižně od silnice do Vojtěchova.

Na území obce se nacházejí následující ochranná pásma vodních zdrojů:

- Ochranné pásmo III. a II. stupně – vnější vodárenské nádrže Vír;

### 3.11.4 Zásobení vodou

Na území obce je veřejný vodovod pouze v místní části Lhota. Odběratelé v ostatních částech obce  jsou zásobováni z individuálních studní.

Výhledový bilance odběru v m.č. Lhota je následující:

| Počet obyvatel | 440 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| odběr |  | 0,15 | m3/ob*d |  |  |
| Qp |  | 66 | m3/d |  |  |
| Qm |  | 99 | m3/d | 1,1385 | l/s |
| Qh (Qm*1,8) | 2,0493 | l/s |  |  |
| Akumulace | (Qm*0,8) | 79,2 | m3 |  |  |

Akumulace vodojemu je dostatečná, do budoucna je třeba uvažovat s posílením vodního zdroje, který se odehraje pravděpodobně v rámci stávajícího prameniště.

Stávající koncepce zásobování vodou zůstane zachována:

- Zdroj vody veřejného vodovodu bude zachován, v případě potřeby posílen novými odběrnými zařízeními na ploše současného prameniště.

- Stávající sítě a objekty zůstanou zachovány v současných lokalitách a trasách, rozvody budou rozšířeny na navržené rozvojové plochy v m.č. Lhota.

- Zásobení oblasti rekreačních chat v okolí Skalského rybníka v osadách Vojtěchov  a Lísek z veřejného vodovodu se nepředpokládá.

Toto řešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (AQUA PROCON s.r.o. projektová a inženýrská společnost Brno, 2004).

V grafické části tohoto dokumentu jsou zakresleny pouze orientační trasy stávajících a navržených vodovodních řadů. Jejich skutečný průběh bude určen podrobnější dokumentací.

Vodovodní řady jsou chráněny následujícími ochrannými pásmy:

- Do DN 500, včetně - 1,5 m

### 3.11.5 Odkanalizování

Zastavěné území Lhoty má vybudovanou soustavu dešťové kanalizace do které jsou zaústěny přepady ze septiků. V jihovýchodní části katastru, nad rybníkem František se nachází již nevyhovující čistička odpadních vod. Skalský dvůr má vlastní čističku odpadních vod.

Územním plánem obce jsou navrženy následující opatření v oblasti likvidace odpadních vod:

- Bude vybudována nová splašková kanalizace v m.č. Lhota;

- Stávající kanalizace, bude zachována a nadále využívaná jako dešťová s vyústním objektem pod vsí;

- V místech stávající čističky odpadních vod bude navržena nová ČOV.  Při projektování její  kapacity je třeba uvažovat nejen s likvidací vod z m.č. Lhota, ale i svozy z osady Lísek a Vojtěchova.

- Stávající rybníky budou sloužit k dočištění.

Recipientem bude Skalský potok.

Toto řešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (AQUA PROCON s.r.o. projektová a inženýrská společnost Brno, 2004)

V grafické části tohoto dokumentu jsou zakresleny pouze orientační trasy stávajících a navržených stok. Jejich skutečný průběh bude určen podrobnější dokumentací.

V grafické části odůvodnění je zakresleno ochranné pásmo čističky odpadních vod, které je nutno chápat jako maximalistické. Jeho skutečný rozsah stanoví zvláštní rozhodnutí, který však nesmí přesáhnout limitní rozlohu zakreslenou v této dokumentaci (100 m);

Kanalizační stoky mají následující ochranná pásma:

- Do DN 500 mm včetně – 1,5 m

- Nad DN 500 mm – 3 m

## 3.12 Elektrická energie

Na správním území obce se nenachází žádná vedení VVN.

Na správním území obce se nacházejí vzdušná vedení VN 22kV, kterými je zásobena obec. Hlavní průběžná trasa prochází jižní části území obce ve směru východ – západ kolem Skalského dvora. Od této trasy jsou vedeny přípojky k hotelu a Skalskému mlýnu a opačným směrem ke Lhotě, přes zastavěné území až k hájence v kolonii Marie. Z průběžné trasy je v západní části obce je krátkými odbočkami ukončenými trafostanicemi zásoben Vojtěchov a rekreační středisko. Osada Lísek je zásobena trafostanici napojenou od severovýchodu od Velkých Janovic.

V řešeném území obce jsou následující trafostanice:

- Lísek obec

- Lísek u školky

- Lísek, kolonie Marie

- Lísek ZD

- Skalský dvůr

- Vojtěchov, obec

- Vojtěchov, ozdravovna

- Lísek, osada

Současný stav je kapacitně vyhovující.

Vedení jsou chráněna následujícími ochrannými pásmy:

- Ochranné pásmo VN 22 kV – 10(7) m od krajního vodiče;

- Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení elektřiny do 110 kV – 1 m od krajního kabelu;

Rozsah ochranného pásma je závislý na typu stožáru a době výstavby vedení a může se měnit. Aktuální rozsah je proto vždy třeba určit na místě;

Sávající trafostanice i vedení VN jsou dokumentací respektovány.  Z důvodu plánované výstavby a posílení příkonu dokumentace umožňuje v případě potřeby realizaci dalších 4 distribučních trafostanic VN/NN na obvodu zástavby ve Lhotě:

- Plocha B1,

- U hřiště,

- U obecního úřadu.

Další trafostanice jsou navrženy v plochách V2 a V3, které budou součástí navržené fotovoltaické elektrárny. V těchto plochách je možná realizace i dalších, nezakreslených trafostanic.

Kapacita jednotlivých trafostanic bude předmětem podrobnější dokumentace.

Trafostanice lze posílit minimálně na výkon 400 kVA, při čemž na jednu distribuční trafostanici 400 kVA lze při stupni elektrifikace B1 připojit až 115 bytových jednotek ve Lhotě. V osadě Lísek a Vojtěchově lze  při stupni elektrifikace B2 připojit 76 - 83 bytových jednotek V případě jednotlivých místních částí je bilance následující.

| Místní část | BJ - návrh | Počet DTR celkem - návrh | BJ – max (při TR 400 kVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lhota | 164 | 5 | 575 |
| Vojtěchov | 53 | 1 | 76 |
| Lísek | 8 | 1 | 76 |
| Celkem |  |  |  |

Navržený výkon distribučních trafostanic  pro současný i výhledový odběr vyhovuje.

## 3.13 Plyn

Část obce Lhota je plynofikována rozvody STL z regulační stanice VTL/STL v Písečném. Přívod je veden od Bohuňova, přes hotel Skalský dvůr až do vsi. Plynofikováno je celé zastavěné území Lhoty. Plynofikace byla zrealizována před několika léty a kapacitně je vyhovující.

Současný způsob zásobování plynem je vyhovující. Stávající sítě a objekty zůstanou zachovány v současných lokalitách a trasách, rozvody budou rozšířeny na navržené rozvojové plochy v m.č. Lhota. Plynofikace osady Lísek a Vojtěchova se nepředpokládá.

V grafické části tohoto dokumentu jsou zakresleny pouze orientační trasy stávajících a navržených plynovodů. Jejich skutečný průběh bude určen podrobnější dokumentací.

Na území katastru jsou následující ochranná a bezpečnostní pásma:

- Ochranné pásmo plynovodu – mimo zastavěné území  - 4 m

- Ochranné pásmo plynovodu v zastavěném území -  1 m

## 3.14 Jiné produktovody

Na území obce se další produktovody nenacházejí, ani se s jejich umístěním neuvažuje.

## 3.15 Telekomunikace

Stávající dálkové telekomunikační sítě budou respektovány. Rovněž budou respektovány i místní sítě, telekomunikační objekty, včetně vysílače mobilních operátorů.

Nová vedení budou vybudována v souvislosti s rozvojovými plochami pro bydlení. Dle možností obce a telekomunikační společnosti budou eventuální stávající nadzemní sítě postupně kabelizovány, všechny nově budované sítě budou kabelizovány.

Nutno respektovat úsek RR  trasy RS Harusův kopec – BSC Olešnice, procházející řešeným územím.

## .

## 3.16 Likvidace odpadů

Domácnosti a ostatní osoby ukládají komunální odpad do nádob k tomu předem určených. Odpad sváží specializovaná firma. Komunální odpad je svážen, tříděn a deponován mimo správní území obce.

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je prováděn mobilní cestou.

Na správním území obce nebyla zjištěna žádná divoká skládka.

Předloženou dokumentací je stávající způsob likvidace odpadů respektován. Nebylo nutné provádět rekultivaci žádné skládky, ani nebyla navrženo žádné zařízení pro likvidaci odpadů.

## 3.17 Doprava

Zájmy  drážní, letecké ani lodní dopravy nejsou dokumentací dotčeny.

### 3.17.1 Silnice

V řešeném území nejsou žádné dálnice ani státní silnice I. třídy a s jejich výstavbou se ani do budoucna neuvažuje.

Územím obce prochází následující krajské silnice:

- III/36034 Rozsochy – Jimramovské Pavlovice

- III/36035 Lísek – Bystřice nad Pernštejnem

- III/36039 Lísek – Nové Město na Moravě

Širší vztahy v dopravě na pozemních komunikacích jsou popsány v úvodních kapitolách.

Nejvýznamnější komunikací je silnice III/36034, umožňující propojení obce se silnicí I/19, která umožňuje napojení s nejdůležitějšími spádovými středisky. Silnice prochází okrajovou částí zastavěného území Lhoty. Silnice nemá pro přímou obsluhu zástavby  velký význam. Šířka hlavního dopravního prostoru (6 m - kategorie S 7,5)  je vyhovující.

Silnice III/36035 má lokální význam, propojuje obec s okolními sídly.  Odbočuje na křižovatce ve Lhotě od silnice III/36034 a prochází východní části zastavěného území. Tato silnice rovněž nemá pro obsluhu zastavěného území velký význam. Šířka vozovky (cca 5m) není dostatečná.

Silnice III/36039 má lokální význam, umožňuje napojení místní části Vojtěchov a dále spojení do Nového Města na Moravě. Šířka vozovky (cca 4 - 5m) není dostatečná.

Silnice mají ryze lokální význam. Jejich zatížení je minimální a nevytváří žádné ekologické ani bezpečnostní problémy. Silnice mají stabilizované trasy a jejich majitel ani správce neuvažuje se zásahy do stávajícího dopravního skeletu. Dopravně – technický stav je vyhovující a odpovídá významu komunikací, stavební stav na mnoha místech není dobrý.

Krajské silnice jsou v majetku kraje Vysočina a ve správě SÚS JmK, pracoviště Žďár nad Sázavou.

Silnice III.  tř.  mají mimo zastavěné území ochranné pásmo oboustranně 15 m od osy vozovky.

Krajské silnice jsou v majetku kraje Vysočina a ve správě SÚS kraje Vysočina, pracoviště Žďár nad Sázavou.

### 3.17.2 Místní komunikace, parkování, hromadná doprava

Zastavěné území je obslouženo místními komunikacemi 3. a 4. třídy. Dopravně technický stav u větší části místních komunikací není dobrý, komunikace vesměs nemají dostatečnou šířku vozovky. Přes uvedené nedostatky fakticky vyhovují a bez větších obtíží plní své poslání. Komunikace jsou vedeny v členitém terénu, v rostlé zástavbě a zúžení jsou v přehledných úsecích. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem by asanace dopravních závad způsobila výrazné zásahy do stavební struktury a vyžádala by si neúměrné náklady. Protože se neuvažuje ani s plošnou asanací zástavby, je stávající síť místních komunikací beze zbytku respektována. Pro obsluhu zastavitelných ploch jsou navrženy místní komunikace, vesměs v trasách stávajících cest nebo v rozvojových plochách. Další místní komunikace mohou být umístěny i v rámci jednotlivých ploch, v souladu s podmínkami pro jejich využití.

Případné chodníky vedené podél pozemních komunikací jsou chápány jako součást těchto komunikací a proto nejsou dokumentací podrobněji řešeny.

Dopravní zátěž místních komunikací je minimální a nevytváří žádné dopravní ani hygienické závady.

### 3.17.3 Účelové komunikace, cyklistická doprava

Účelové komunikace, včetně těch, kterými jsou vedeny značené turistické trasy a cyklotrasy  jsou dokumentací respektovány. Územním plánem je navrženo vyznačení cyklotrasy Písečné – Velké Janovice – Lísek vedené krajskou silnicí, místními a  účelovými komunikacemi.

## 3.18 Ochrana nerostných surovin

V řešeném území není žádná geologicky chráněná lokalita, nejsou zde území náchylná k sesuvům.

V řešeném území nebyly zjištěny žádné režimy ochrany nerostných surovin.

V řešeném území není evidován dobývací prostor.

V řešeném území jsou lokalizována poddolovaná území, obdélníky o rozloze cca 200 x 300 m se nachází  na zalesněných svazích východně a západně od krajské silnice do Jimramova. Poddolované území je dokumentací respektováno.

## 3.19 Objekty důležité pro obranu státu, policií a civilní ochranu

Na území obce nejsou žádné objekty důležité pro obranu státu civilní ochranu, ani objekty důležité pro plnění úkolů Policie České republiky

Na území obce se nacházejí objekty požární ochrany – požární zbrojnice, které jsou předloženou dokumentací respektovány.

# 4. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

V zadání  této dokumentace nebyl stanoven požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

# 5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

## 5.1 Zábor ZPF

### 5.1.1 Použitá metodika

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., § 3 (k § 5 zákona č. 10/1993 Sb.) a přílohy 3 této vyhlášky a Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona 334/ 1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona pozdějších předpisů.

### 5.1.2 Údaje o uspořádání ZPF v území

Obec se nachází v bramborářsko - ovesné výrobní oblasti. Z hlediska způsobu primární zemědělské produkce jsou na správním území obce zastoupeny orné půdy, zahrady a trvalé travní porosty.

Tab. 5.1.1.: Zemědělský půdní fond:

| Druh pozemku | Výměra (ha) | Podíl ze zemědělské půdy v % | Podíl z celého území obce % |
| --- | --- | --- | --- |
| Orná půda | 486,1762 | 69,01 | 29,08 |
| Zahrada | 13,0216 | 1,85 | 0,78 |
| Ovocný sad | 2,4566 | 0,35 | 0,15 |
| Trv. travní porost | 202,8353 | 28,79 | 12,13 |
| Zem. pozemky celkem | 704,4897 | 100 | 42,14 |
| Celkem území obce | 1671,8781 | X | 100 |

Orné půdy  jsou v oblasti zemědělské půdy jednoznačně dominantní. Jsou situovány především na vhodných méně svažitých plochách v pahorkatině. Méně vhodné lokality orné půdy jsou v údolních nivách a v blízkosti vodních toků a nádrží.  Nevhodně jsou zorněny některé parcely trvale zatravněných ploch v blízkosti vodních toků a nádrží. Do budoucna je třeba uvažovat o dalším zatravňování těchto pozemků.

Trvale zatravněné plochy jsou situovány zejména na svažitých pozemcích, na mezích a v okolí vodních toků. Zahrady jsou situovány v současně zastavěném území a jeho bezprostředním okolí. Podstatná část  těchto pozemků je součástí obytné funkce.

### 5.1.3 Přehled BPEJ v zast. území a jeho bezprostředním okolí

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Pětimístný kód půdně ekologických jednotek vyjadřuje:

1. místo - Klimatický region.

2. a 3. místo - Hlavní půdní jednotka je syntetická agronomická jednotka   charakterizovaná  půdním  typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě.

4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice.

5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy.

Z hlediska kvality půdního fondu charakterizovaného bonitovanými půdně ekologickými jednotkami se vyskytují půdy s následující charakteristikou hlavních půdních jednotek:

34

hnědé půdy kyselé, místy hnědé podzolované a jejich slabě oglejené formy, většinou na žulách. Jsou lehké, slabě až středně štěrkovité s příznivými vláhovými poměry.

40

Svažité půdy, nad 12° na všech horninách, lehké až lehčí středně těžké půdy, s různým stupněm štěrkovitosti a kamenitosti nebo bez ní, jejich vláhové poměry jsou závislé na srážkách.

50

hnědé půdy, oglejené půdy a oglejené půdy na různých horninách (převážně na žulách a rulách)  s výjimkou hornin v HPJ 48 a 49, zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité, dočasně zamokřené.

68 	Glejové půdy zrašeliněné a glejové půdy úzkých depresí a svahů, obvykle lemující menší vodní toky, středně těžké až velmi těžké, s nepříznivým vodním režimem

Na zvlněné vrchovině jsou jednoznačně dominantní hnědé půdy kyselé a oglejené. Kolem vodních toků se vyskytují půdy glejové.

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací  činnosti jsou  bonitované půdně ekologické jednotky  (BPEJ)  příslušné třídy ochrany ZPF. V územním plánu jsou  posuzovány zejména půdy v okolí současně zastavěného území obce, kde může dojít k záboru ZPF

Tab. 5.1.2.: Přehled BPEJ a tříd ochrany:

| BPEJ | Třída ochrany ZPF |
| --- | --- |
| 8.34.21 | I. |
| 8.34.31 | II. |
| 8.34.24 | III. |
| 8.34.41 | IV. |
| 8.50.11 | IV. |
| 8.34.44 | V. |
| 8.68.11 | V. |

Na území katastru plošně dominují méně kvalitní půdy, větší část zastavěného území a jeho bezprostřední okolí, vhodné k zástavbě se však nachází na vysoce chráněných půdách. Z tohoto důvodu se při plošném rozvoji obce nelze vyhnout jejich záboru.

### 5.1.4 Údaje o investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti

Území s investicemi do půdy jsou v řešeném  území zastoupeny poměrně velkou rozlohou. Nacházejí se převážně v mělkých žlebech a kolem zatrubněných vodních toků. Všechny tyto plocha jsou zakresleny v grafické příloze, ve výkrese Vyhodnocení záborů ZPF (č.7).

Současně zastavěného území se  tyto plochy dotýkají pouze na jeho západním a jižním okraji a nejsou výrazným limitem pro plošný rozvoj sídla.

Území s investicemi do půdy se dotýká pouze rozvojové plochy B12 a B13, plochy B15 a B16 pouze okrajově (bydlení). Jedná se o zábor pouze malé plochy odvodněného území  v jeho horní části a na okraji současně zastavěného území obce.

### 5.1.5 Vyhodnocení záborů ZPF

Číslování ploch záborů je identické s číslováním rozvojových ploch. Některé plochy jsou vynechány, neboť se nejedná o zábor ZPF (ostatní nebo transformační plocha).

a) Zábory ZPF

Lokalita B1 – bydlení - je situována na severním obvodu zástavby Lhoty, podél stávající polní cesty. Současné využití území je zemědělská půda – trvalý travní porost a orná .  Rozvojová plocha přímo naváže na zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Plocha bude částečně obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou.

Lokalita B2 – bydlení - je prolukou v severní části zástavby Lhoty, podél stávající, již jednostranně obestavěné místní komunikace. Současné využití území je zemědělská půda – trvalý travní porost. Rozvojová plocha přímo naváže na zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Bude obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou.

Lokalita B3 – bydlení - je prolukou v severní části zástavby Lhoty, podél stávající, již jednostranně obestavěné místní komunikace. Současné využití území je zemědělská půda – trvalý travní porost. Rozvojová plocha přímo naváže na zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Bude obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou.

Lokalita B4 – bydlení - je prolukou ve východní části zástavby Lhoty, podél stávající silnice. Současné využití území je zemědělská půda – orná. Rozvojová plocha přímo naváže na zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Bude z větší části obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou.

Lokality B5 a  B6 – bydlení - jsou situovány na východním obvodu zástavby Lhoty, podél již jednostranně obestavěného úseku stávající silnice. Současné využití území je zemědělská půda – orná. Rozvojové plochy přímo naváží na zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Budou z větší části obslouženy stávající dopravní a technickou infrastrukturou.

Lokality B7 – bydlení - je prolukou na východním obvodu zástavby Lhoty. Současné využití území je zemědělská půda – trvalý travní porost. Rozvojová plocha přímo naváže na zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Bude z větší části obslouženy stávající dopravní a technickou infrastrukturou.

Lokalita B8– bydlení - je situována na jihovýchodním obvodu zástavby Lhoty, podél již jednostranně obestavěného úseku stávající silnice. Současné využití území je zemědělská půda – orná. Rozvojová plocha přímo naváží na zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Bude z větší části obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou.

Lokalita B9– bydlení - je prolukou na jihovýchodním obvodu zástavby Lhoty. Současné využití území je zemědělská půda – orná, která v podstatě slouží jako zahrádka přilehlé usedlosti. Rozvojová plocha přímo naváže na zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Bude z větší části obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou.

Lokalita B10– bydlení - je prolukou v jižní části zástavby Lhoty podél stávající silnice. Současné využití území je zemědělská půda – trvalý travní porost, která v podstatě slouží jako zahrádka přilehlých usedlostí. Rozvojová plocha zaplní zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Bude z větší části obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou.

Lokalita B11– bydlení - je prolukou v jižní části zástavby Lhoty podél stávající silnice. Současné využití území je zemědělská půda – částečně zahrada přilehlých usedlostí, částečně orná. Rozvojová plocha zaplní zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Bude z větší části obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou.

Lokality B12 a  B13 – bydlení - jsou situovány na západním obvodu zástavby Lhoty, podél stávající místní komunikace vedoucí k osamělému stavení, plocha B12 je prolukou. Současné využití území je zemědělská půda – trvalý travní porost a zahrady, okrajově orná půda. Rozvojové plochy přímo naváží na zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Budou z větší části obslouženy stávající dopravní a technickou infrastrukturou.

Lokalita B14– bydlení - je situována na západním obvodu zástavby Lhoty, podél již jednostranně obestavěného úseku stávající místní komunikace v trase záhumenní cesty. Současné využití území je zemědělská půda – orná. Rozvojová plocha přímo naváží na zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Bude z větší části obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou.

Lokality B15 a  B16 – bydlení - jsou situovány na jihovýchodním obvodu zástavby ve Vojtěchově, podél stávající místní komunikace, plocha B15 je prolukou. Současné využití území je zemědělská půda – trvalý travní porost. Rozvojové plochy přímo naváží na zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Budou obslouženy stávající dopravní a technickou infrastrukturou.

Lokalita B17– bydlení - je situována na jihozápadním obvodu zástavby ve Vojtěchově, podél stávající polní cesty vybíhající do extravilánu. Plocha byla již v minulosti rozparcelována a určená k obytné výstavbě. Současné využití území je zemědělská půda – orná. Rozvojová plocha přímo naváže na zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Pro její obsluhu bude vybudována místní komunikace v trase polní cesty a technická infrastruktura.

Lokalita B18– bydlení - je situována na severovýchodním obvodu zástavby v osadě Lísek, jedná se v podstatě o rozšíření stávající usedlosti. Současné využití území je zemědělská půda – orná. Rozvojová plocha přímo naváže na zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Bude obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou.

Lokalita B19 – bydlení - je prolukou ve východní části zástavby, podél stávající silnice. Současné využití území je zemědělská půda – orná. Rozvojová plocha přímo naváže na zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Bude z větší části obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou.

Lokalita B20 – bydlení - je prolukou ve střední části zástavby Lhoty, podél stávající místní komunikace. Současné využití území je zemědělská půda – orná trvalý travní porost sloužící jako zahrádka přilehlým rodinným domům. Rozvojová plocha zaplní zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Bude z větší části obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou.

Lokalita R1 – nachází se na severozápadním okraji zástavby Lhoty a je určena pro rozšíření místního hřiště. Plocha bude obsloužena stávající dopravní a  technickou infrastrukturou.

Lokalita R2 – nachází se na břehu Skalského rybníka v oblasti rekreačních chat a je na žádost vlastníka pozemku určena pro výstavbu objektů rodinné rekreace. Plocha bude obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou.

Lokalita V1 – zemědělská výroba. Plocha je situována na západním obvodu zástavby Lhoty a je určena pro rozšíření stávající farmy místního zemědělce. Bude obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou.

Lokality V2 a V3 – nacházejí se na severním okraji Lhoty, po obou stranách krajské silnice. Plochy jsou na žádost vlastníků pozemků určeny pro výstavbu fotovoltaické elektrárny. Budou obslouženy stávající dopravní infrastrukturou, jiná výroba na nich nebude přípustná

Lokalita V4 – zemědělská výroba. Plocha je situována na severním obvodu zástavby Lísku a je určena pro rozšíření stávající farmy místního zemědělce. Bude obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou.

Tab. 5.1.3.: Plochy záborů zemědělské půdy jsou uvedeny v přehledné tabulce:

| Č. pl. | Účel záboru | K.ú. | Výměra (ha) | SZÚO | kultura | BPEJ | Stupeň přednosti v ochraně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Bydlení | Lhota u Lísku | 1,40 | ANO NE | Orná Trvalý trav. porost | 8.34.41 8.50.11 8.34.24 | IV. IV. III. |
| B2 | Bydlení | Lhota u Lísku | 0,27 | NE | Trvalý trav. porost | 8.50.11 | IV. |
| B3 | Bydlení | Lhota u Lísku | 0,59 | NE | Trvalý trav. porost | 8.50.11 | IV. |
| B4 | Bydlení | Lhota u Lísku | 0,39 | NE | Orná | 8.34.41 8.50.11 | IV. IV. |
| B5 | Bydlení | Lhota u Lísku | 0,97 | NE | Orná | 8.34.41 | IV. |
| B6 | Bydlení | Lhota u Lísku | 0,56 | NE | Orná | 8.34.41 | IV. |
| B7 | Bydlení | Lhota u Lísku | 0,46 | NE | Trvalý trav. porost | 8.34.41 | IV. |
| B8 | Bydlení | Lhota u Lísku | 0,14 | NE | Orná Zahrada | 8.34.31 8.50.11 | II. IV. |
| B9 | Bydlení | Lhota u Lísku | 0,33 | NE | Orná | 8.34.31 8.50.11 | II. IV. |
| B10 | Bydlení | Lhota u Lísku | 0,38 | ANO | Trvalý trav. porost Zahrada | 8.34.21 8.50.11 | I. IV. |
| B11 | Bydlení | Lhota u Lísku | 0,15 | ANO NE | Orná Zahrada | 8.34.44 | V. |
| B12 | Bydlení | Lhota u Lísku | 0,23 | NE | Orná Trvalý trav. porost Zahrada | 8.34.21 8.50.11 8.34.44 | I. IV. V. |
| B13 | Bydlení | Lhota u Lísku | 0,33 | ANO NE | Trvalý trav. porost Zahrada | 8.34.21 | I. |
| B14 | Bydlení | Lhota u Lísku | 1,23 | NE | Orná | 8.34.21 | I. |
| B15 | Bydlení | Vojtěchov u Lísku | 0,15 | NE | Trvalý trav. porost | 8.34.51 8.50.51 | IV. V. |
| B16 | Bydlení | Vojtěchov u Lísku | 0,15 | NE | Trvalý trav. porost | 8.50.51 | V. |
| B17 | Bydlení | Vojtěchov u Lísku | 0,12 | NE | Orná | 8.34.21 8.34.51 | I. IV. |
| B18 | Bydlení | Lísek | 0,18 | NE | Orná | 8.34.24 | III. |
| B19 | Bydlení | Lhota u Lísku | 0,52 | ANO | Orná | 8.34.41 | IV. |
| B20 | Bydlení | Lhota u Lísku | 0,08 | ANO | Orná Trvalý trav. porost | 8.50.11 | IV. |
| R1 | Rekreace | Lhota u Lísku | 0,68 | NE | Trvalý trav. porost | 8.34.21 8.50.11 8.34.44 | I. IV. V. |
| R2 | Rekreace | Lhota u Lísku | 0,34 | NE | Trvalý trav. porost | 8.34.21 8.50.11 | I. IV. |
| D1 | Dopravní plocha (zastávka autobusů) | Lhota u Lísku | 0,03 | NE | Orná | 8.34.41 | IV. |
| V1 | Výroba | Lhota u Lísku | 0,70 | NE | Orná | 8.34.21 8.34.44 | I. IV. |
| V2 | Výroba | Lhota u Lísku | 0,78 | NE | Orná Trvalý trav. porost | 8.34.41 | IV. |
| V3 | Výroba | Lhota u Lísku | 0,95 | NE | Orná | 8.34.24 8.34.41 | III. IV. |
| V4 | Výroba | Lísek | 0,36 | NE | Orná | 8.34.24 8.50.11 | III. IV. |
|  | Zábory celkem |  | 12,47 |  |  |  |  |

b) Transformační plochy ZPF

Lokality Zs1, Zs2 a Zs3 – zahrada. Jedná se o zahrady ve vnitroblocích stávající a navržené obytné zástavby ve střední a severní části Lhoty.

Tab. 5.1.4.: Transformační plochy záborů zemědělské půdy jsou uvedeny v přehledné tabulce:

| Č. pl. | Účel transformace | Výměra (ha) | SZÚO | kultura | BPEJ | Stupeň přednosti v ochraně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zs1 | Zahrada | 1,00 | NE | Orná Trvalý tra. porost | 8.34.41 8.50.11 | IV. IV. |
| Zs2 | Zahrada | 1,19 | NE | Trvalý trav. porost | 8.50.11 | IV: |
| Zs3 | Zahrada | 0,69 | ANO | Orná Trvalý trav. porost | 8.34.41 8.50.11 | IV. IV. |
|  | Transformační plochy celkem | 2,88 |  |  |  |  |

### 5.1.7 Zdůvodnění zvoleného řešení

Rozvojové plochy pro bydlení byly zvoleny tak, aby

- Plošně - zaplnily prostorové rezervy v zastavěném území a přirozeně  na ně navázaly.

- Prostorově – zaujaly přirozenou polohu v území a dotvořily obraz obce.

- Využily optimálních rozvojových možností obce.

Do návrhových obytných ploch byly zahrnuty jediné vhodné lokality situované na obvodu zastavěného území, které lze logicky napojit na veřejnou infrastrukturu a které svým zastavěním nenaruší krajinný ráz nebo obraz obce. Nutno připomenout, že novou legislativou byly jednoznačně stanoveny podmínky v nezastavěném území a že tuto dokumentaci je třeba chápat především jako podklad pro rozhodování stavebního úřadu..

V tabulkové části jsou vyhodnoceny zábory celých rozvojových funkčních ploch bydlení, nikoliv jednotlivé objekty. Plochy budou, kromě hlavní i pomocné stavby, obsahovat i zahrady a komunikace. Ve skutečnosti může dojít k odnětí půdy max. 30% z uvedené plochy, což se rovná maximální přípustné intenzitě zástavby závazně stanovené touto dokumentací (kapitola č.6 textové části).

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o 2 plochy pro bydlení, které mají obdobné rozvojové podmínky, etapizace stanovena nebyla.

V návrhu dochází v několika případech k záborů zvláště chráněných půd (I), zejména na severozápadním obvodu zástavby. K jejich záboru dojde zejména z následujících důvodů:

- Lokalita B8 – bydlení – Plocha byla oproti návrhu projednávaném ve společném jednání zmenšena a zábor vysoce chráněných půd byl minimalizován. Plocha má ideální podmínky pro zástavbu neboť navazuje na současně zastavěné území a bude obsloužena stávající dopravní technickou infrastrukturou. Předpokládaný demografický vývoj vyžaduje výstavbu více než 50 objektů pro bydlení a protože byly využity všechny majetkoprávně průchozí lokality na obvodu zastavěného území s nižší bonitou půdy a obsloužitelné stávající dopravní nebo technickou infrastrukturou, bylo nutno přistoupit i k záboru vysoce chráněných půd.

- Lokalita B9 – bydlení - vysoce chráněné půdy zasahují pouze do části lokality. Plocha má ideální podmínky pro zastavění, je situována v proluce mezi stávající usedlostí a silnicí. Plocha není intenzivně obhospodařována, slouží jako zahrádka přilehlé usedlosti. Návrh vychází z požadavku majitele, který zde uvažuje s výstavbou objektu pro bydlení – rozšíření stávající usedlosti. Plocha bude obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou.

- Lokalita B10 – bydlení – vysoce chráněné půdy zasahují pouze do nepatrné okrajové části lokality, mezi půdami s nižší bonitou a silnicí. Jedná se o neintenzivně obhospodařované zahrady a trvalé travní porosty.

- Lokalita B11 – bydlení - vysoce chráněné půdy zasahují pouze do části lokality. Plocha má ideální podmínky pro zastavění, je situována v proluce mezi stávající usedlostí a silnicí. Plocha není intenzivně obhospodařována, slouží jako zahrádka přilehlé usedlosti. Návrh vychází z požadavku majitele, který zde uvažuje s výstavbou objetu pro bydlení – rozšíření stávající usedlosti. Plocha bude obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou.

- Lokalita B12 – bydlení - Plocha má ideální podmínky pro zastavění, je situována v proluce podél místní komunikace a přímo navazuje na zastavěné území. Plocha není intenzivně obhospodařována, slouží jako zahrada přilehlé usedlosti. Plocha bude obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou.

- Lokalita B13– bydlení – Plocha byla oproti návrhu projednávaném ve společném jednání zmenšena a zábor vysoce chráněných půd byl minimalizován. Plocha má ideální podmínky pro zástavbu neboť navazuje na současně zastavěné území a bude obsloužena stávající dopravní technickou infrastrukturou. Předpokládaný demografický vývoj vyžaduje výstavbu více než 50 objektů pro bydlení a protože byly využity všechny majetkoprávně průchozí lokality na obvodu zastavěného území s nižší bonitou půdy a obsloužitelné stávající dopravní nebo technickou infrastrukturou, bylo nutno přistoupit i k záboru vysoce chráněných půd.

- Lokalita B14 – bydlení – plocha má ideální podmínky pro zastavění, je situována podél již jednostranně obestavěného úseku záhumenní cesty a přímo navazuje na stávající zástavbu. Plocha bude obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou. Návrh vychází z požadavku majitelů pozemků, kteří zde uvažují s výstavbou objektů pro bydlení.

- Lokalita B17 – bydlení – Plocha byla oproti návrhu projednávaném ve společném jednání zmenšena a zábor vysoce chráněných půd byl minimalizován. Plocha má ideální podmínky pro zástavbu neboť navazuje na současně zastavěné území a bude obsloužena stávající dopravní technickou infrastrukturou. Předpokládaný demografický vývoj vyžaduje výstavbu více než 50 objektů pro bydlení a protože byly využity všechny majetkoprávně průchozí lokality na obvodu zastavěného území s nižší bonitou půdy a obsloužitelné stávající dopravní nebo technickou infrastrukturou, bylo nutno přistoupit i k záboru vysoce chráněných půd.

- Lokalita V1 – zemědělská výroba.  Plocha je učena pro rozšíření farmy místního zemědělce a její návrh vychází z požadavku majitele přilehlé usedlosti. Bude i nadále sloužit zemědělským účelům.

## 5.2 Zábor lesních pozemků

Není navržen.

# Footnotes

Opatření obecné povahy 1/2008, vydáno Zastupitelstvem kraje Vysočina dne 16.9.2008, nabylo účinnosti 22.11.2008.

§58 zákona 183/2006 Sb.

K 1.1. 2003

Obecně jsou to lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy

Rozhodnutí č.j. ŽP/1517/05/La ze dne 1. listopadu 2005

Schváleno MŽP a MMR dne 3.6.1997

V. Vlček, Zeměpisný lexikon ČSR, Vodní toky a nádrže, Praha 1984

Rozhodnutí KNV JmK Vod 3275/1986-233/1-Ho ze dne 26.11.1986

Schválený zastupitelstvem kraje Vysočina dne 29. 9. 2004 usnesením číslo 330/05/2004/ZK.