Obsah:

1.	Vymezení zastavěného území	3

2.	Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	3

3.	Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	4

3.1 Bydlení	4

3.2 Sport a rekreace	4

3.3 Občanská vybavenost	5

3.4 Veřejná prostranství	5

3.5 Výroba a skladování	5

4.	Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování	6

4.1 Koncepce dopravy	6

4.1.1 Drážní doprava	6

4.1.2 Doprava na pozemních komunikacích	6

4.1.3 Letecká a lodní doprava	8

4.2 Technická infrastruktura	9

4.2.1 Zásobení elektrickou energií	9

4.2.2 Telekomunikace	10

4.2.3 Zásobení plynem	10

4.2.4 Zásobení vodou	10

4.2.5 Odkanalizování	10

5.	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich užívání, uzemní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů	11

5.1 Vodní toky a nádrže	11

5.2 Zemědělská půda	11

5.3 Zeleň lesní	12

5.4 Zeleň krajinná	12

5.5 Vymezení územního systému ekologické stability	12

6.	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití	13

6.1 Plochy bydlení	13

6.2 Plochy rekreace	15

6.3 Plochy občanského vybavení	16

6.4 Plochy veřejných prostranství	17

6.5 Plochy dopravní infrastruktury	18

6.6 Plochy technické infrastruktury	18

6.7 Plochy výroby a skladování a smíšené výrobní	19

6.8 Plochy vodní a vodohospodářské	20

6.9 Plochy zemědělské	21

6.10 Plochy lesní	22

6.11 Plochy krajinné a přírodní	23

7.	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	24

8.	Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo	24

9.	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části	25

10.	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření	25

11.	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování	25

12.	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování	25

13.	Stanovení pořadí změn v území (etapizace)	25

14.	Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb	26

15.	Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení	26

# Vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce bylo stanoveno touto dokumentací v souladu s platnou legislativou v době jejího vydání.

Do zastavitelných ploch spadají následující plochy nezahrnuté do zastavěného území:

- Plochy určené touto dokumentací  k zastavění (rozvojové území);

- A další vyznačené v dokumentaci.

Zastavěné území a zastavitelné plochy jsou zakresleny do výkresu č.1 – Výkres základního členění území.

Území obce mimo zastavěné území a zastavitelné plochy spadá do nezastavěného území.

# Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Pro urbanistickou koncepci obce včetně ochrany obrazu sídla a krajiny platí následující závazná rozhodnutí:

- Je třeba respektovat  přírodní podmínky a začlenění sídla do krajiny.

- Prostorové a funkční uspořádání bude respektovat historickou urbanistickou strukturu sídla a historicky cenné objekty, dominanty a kulturní památky.

- Umístění a charakter staveb musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí, přičemž zejména výška objektů nesmí překročit běžnou hladinu zástavby, nové objekty ve stávající zástavbě budou respektovat formu této zástavby, sklon a tvar střechy bude respektovat tradiční obraz sídla.

- U stávajících objektů s tradičním rázem je třeba tento ráz uchovat, tvarosloví nově navržených staveb v sousedství musí respektovat tradiční venkovský ráz sídla.

- Provádět revitalizaci krajiny a zvyšovat stupeň její ekologické stability zalesňováním, zatravňováním a členěním ploch orné půdy interakčními prvky. Budovat vodní nádrže.

- Provádět protierozní opatření spočívající v zatravňování, realizaci ochranných příkopů a protierozních pásů.

- Realizovat prvky ÚSES.

- Obec bude všemi dostupnými prostředky rozvíjet aktivity pro sport a rekreaci, cestovní ruch, agro, pěší a cykloturistiku a zimní sporty.

- Památky místního významu: Pro ochranu architektonických hodnot obce jsou územním plánem vymezeny památky místního významu. Tyto objekty jsou chráněny před demolicí a poškozením. Při zásahu do těchto objektů budou orgány obce všemi dostupnými prostředky usilovat, aby byl uchován jejich tradiční ráz.

Památky místního významu jsou vyznačeny v grafické části, výkrese č. 2.

- Místně významné dřeviny: Územním plánem jsou vymezeny místně významné dřeviny. Jsou to vzrostlé solitéry, které mají i významné postavení v obrazu sídla. Tyto stromy mohou být skáceny pouze ve výjimečných případech (např. pokud jsou nemocné nebo ohrožují bezpečnost) a nahrazeny rostlinami obdobného vzhledu. Navržené a chybějící místně významné dřeviny nutno doplnit. Místně významné dřeviny jsou vyznačeny v grafické části - výkrese č. 2.

- Sklon střechy – pro celé území obce je stanoven následující regulativ: Všechny objekty, bez ohledu na jejich funkci musejí mít šikmou střechu ve sklonu 22° až 45° sedlového, valbového nebo polovalbového tvaru. Výjimkou jsou pouze  technologické objekty výroby a technické vybavenosti. Realizace pultových střech je přípustná pouze u vedlejších staveb (garáží, kůlen, přístřešků apod.) a pokud tak vyžaduje způsob odvodnění (např. na hranicích parcely). V plochách Rch je možná realizace objektů i s vyšším sklonem než 45°, max. 60°;

- Počet nadzemních podlaží: Touto dokumentací je stanoven počet nadzemních podlaží, vztažený k jednotlivým plochám (kapitola 6). Počet nadzemních podlaží je stanoven jako maximální, v odůvodněných případech může stavební úřad požadovat realizaci objektů i s menším počtem nadzemních podlaží. Stávající vyšší objekty jsou respektovány, jejich změny jsou přípustné. Při výstavbě nových objektů je závazná výšková regulace stanovená touto dokumentací.

- Intenzitou zastavění jednotky se rozumí poměr zastavěné plochy parcely vůči ploše celé jednotky. Pro některé plochy (kapitola 6) je tato intenzita stanovena, v ostatních plochách bude předmětem posouzení v rámci podrobnějšího řízení dle stavebního zákona.

- K povolování a umisťování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.

# Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

## 3.1 Bydlení

- Stávající plochy pro bydlení, včetně hospodářských částí a řemeslné výroby, jsou ve svém rozsahu plně respektovány.

- Územním plánem jsou navrženy 4 lokality pro rozvoj funkce bydlení převážně ve formě rodinných domů (rozvojové plochy B1 až B4).

- Součásti obytných ploch mohou být i (nezakreslená) veřejná prostranství, objekty občanské vybavenosti, menší plochy veřejné zeleně a rekreace (v souladu s podmínkami obsaženými v kapitole 6).

- Pro plochu B2 platí podmínka, že obytné objekty, bytové domy či jednotky budou navrhovány a umisťovány až za hranicí vypočtené izofony hluku 55 dB směrem od komunikace II/357 (viz výkres č. 3)

- Do obytných ploch je možné umisťovat i nezakreslenou dopravní a technickou infrastrukturu v souladu s podmínkami stanovenými v kapitolách 4 a 6.

- V obytných plochách je rovněž možno provozovat i nebytové činnosti (občanská vybavenost, řemesla, výroba, zemědělská produkce), jejich provozování však musí být v souladu s podmínkami využití pro danou plochu.

## 3.2 Sport a rekreace

- Obec bude nadále všemi dostupnými prostředky rozvíjet další sportovní aktivity.

- Všechny stabilizované plochy sloužící sportu a rekreaci musí zůstat zachovány.

- Plochy pro sport a rekreaci je možné v souladu s podmínkami využití a limity umisťovat i do jiných zón. Zejména do zemědělských ploch a ploch krajinné zeleně je možné umísťovat drobná zařízení sloužící cyklo – a pěší turistice a ekologickému vzdělávání (přístřešky, odpočívky, informační stánky);

- Prokazatelný vliv negativních činností na životní prostředí a veřejné zdraví stanovený zvláštními předpisy provozovaných na plochách Rs a Rh nesmí zasahovat do ploch bydlení nebo občanské vybavenosti (stabilizovaných nebo návrhových) stanovených touto dokumentací.

- Dokumentací jsou respektovány všechny objekty rodinné rekreace řádně povolené před vydáním této dokumentace.

## 3.3 Občanská vybavenost

- Všechny současné plochy občanské vybavenosti jsou plně respektovány a ponechány ve stejné funkční zóně.

- Dokumentací je navržena rekonstrukce nebo výstavba nového objektu obecního úřadu.

- Dokumentací je navrženo vybudování půdních bytů v obecních objektech.

- Na území obce není přípustné realizovat velkokapacitní prodejny smíšeného zboží (supermarkety, hypermarkety….) ani velkokapacitní prodejny nepotravinářského zboží.

- Další rozvoj komerční občanské vybavenosti bude určen vývojem místního trhu. Jednotlivé funkce a provozovny lze umisťovat i do jiných zón (například bydlení), v souladu s podmínkami využití vyhlašovanými tímto dokumentem.

- Jednotlivá zařízení veřejné vybavenosti ve vlastnictví obce budou rekonstrukcemi a úpravami postupně zkvalitňovány dle aktuální potřeby a možností provozovatelů.

## 3.4 Veřejná prostranství

- Všechny stávající plochy zařazené v hlavním výkresu do této funkční zóny musí být zachovány.

- Územní plán navrhuje přehodnocení a rekonstrukci zeleně v celém zastavěném území obce. Jednotlivé plochy budou s ohledem na vlastnictví pozemků a finanční možnosti obce udržovány a postupně zkvalitňovány.

- Územním plánem je navržena rekonstrukce ústředního veřejného prostranství –návsi (Pv).

- Při tvorbě ploch veřejné zeleně je nutno dbát následujících zásad:

- Vyhodnotit vegetaci včetně  výrazných kompozičních prvků.

- Stávající i navrhovanou zeleň podřídit charakteru venkovského prostředí.

- Druhové složení odvodit od charakteristických druhů pro danou oblast, podpořit obnovu původních druhů.

- Vyloučit cizokrajné a exotické rostliny a konifery.

## 3.5 Výroba a skladování

- Všechny stabilizované výrobní plochy jsou předloženou dokumentací respektovány a navrženy k ponechání.

- Provoz na všech výrobních plochách (stabilizovaných i návrhových) je při změnách v území nutno uzpůsobit tak, aby jeho negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví nezasahoval do ploch (stabilizovaných i návrhových) bydlení, rekreace a občanského vybavení, které nejsou ve vlastnictví provozovatele.

- Výrobní plochy musí být po svém obvodu směrem k volné krajině osázeny izolačním pásmem vzrostlé zeleně.

- Na území obce je nepřípustná realizace větrných elektráren.

# Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování

## 4.1 Koncepce dopravy

### 4.1.1 Drážní doprava

Pro koncepci dopravy na dráze platí následující zásady:

- Na území obce nejsou žádná drážní zařízení;

- Dokumentací nejsou navržena žádná drážní zařízení, výjimkou jsou pouze případná technologická zařízení ve výrobních plochách.

### 4.1.2 Doprava na pozemních komunikacích

#### 4.1.2.1 Dálnice, silnice

Územím obce procházejí následující krajské silnice:

- II/357 Choceň – Jimramov – Bystřice n. P.

- III/357 31 Ždánice – Písečné

- III/357 30 Písečné – Velké Janovice.

Pro koncepci dopravy na silnicích platí následující zásady:

- Všechny silnice na území obce jsou respektovány v současných trasách;

- Silnice budou upravovány v souladu s kategoriemi a funkčními skupinami zakreslenými v grafické části dokumentace (výkres č. 3).

- Silnice budou mimo průjezdní úsek upravovány v kategorii S7,5 u silnic III. třídy je snížení na S6,5 přípustné. V průjezdním úseku jsou silnice zařazeny do funkční skupiny C, typ bude předmětem podrobnější dokumentace.

- Při úpravách dopravně – technických parametrů komunikací jsou přípustné nebo podmíněně přípustné zásahy (i nezakreslené) mimo silniční pozemky (mimo plochy Dk).

#### 4.1.2.2 Místní komunikace

Pro koncepci dopravy na místních komunikacích platí následující zásady:

- Dokumentace respektuje trasy stávajících místních komunikací v plném rozsahu;

- Závazné trasy stávajících a navržených místních komunikací jsou zakresleny v grafické části, výkrese č. 3 a jsou vyznačeny příslušnou grafikou v souladu s legendou výkresu;

- Všechny stávající chodníky musí zůstat zachovány, popřípadě musí být nahrazeny obdobným řešením.

- U obslužných komunikací (silnic i místních komunikací funkční skupiny C) je navržena postupná realizace minimálně jednostranných chodníků, u zklidněných místních komunikací (D) realizace chodníků není nutná;

- Další (nezakreslené) místní komunikace mohou být realizovány v rámci jednotlivých ploch v souladu s podmínkami jejich využití;

- Místní komunikace budou budovány a upravovány v souladu s navrženými funkčními skupinami (výkres č. 3).

#### 4.1.2.3 Parkování

Pro koncepci řešení dopravy v klidu platí následující zásady:

- Pro funkční složku bydlení v rodinných a bytových domech odstavná stání na parcelách objektů, pohotovostní parkování na vjezdech a v profilech komunikací.

- Pro zemědělskou a jinou výrobu na příslušných výrobních plochách, popřípadě ba přilehlých veřejných prostranstvích.

- Pro občanskou vybavenost v centru obce (obecní úřad, kulturní dům, pohostinství) a hřiště jsou navržena stávající parkovací stání na veřejných prostranstvích [P1] a [P2]. Tato parkoviště musí být umístěna tak, aby nedošlo k poškození stávající vzrostlých stromů.

- Pro obsluhu prodejny budou sloužit parkovací stání na ploše [P3].

- Parkovací stání pro obsluhu školy a školky na příslušné ploše občanské vybavenosti.

- Parkovací stání pro obsluhu motokrosového závodiště budou umístění na příslušné rekreační ploše.

- Kapacita a přesná poloha všech parkovišť bude určena podrobnější dokumentací.

- Ostatní potřeby parkovacích a odstavných stání – pro další možnou občanskou vybavenost, sportovní plochy a výrobu – budou řešeny individuálně podrobnější dokumentací v rámci příslušného řízení. Podmínky využití umožňují jejich umístění na veřejných prostranstvích, v plochách veřejné zeleně a veřejných prostranství, při pozemních komunikacích nebo na parcelách příslušných objektů.

- Na území obce je možná realizace i nezakreslených parkovacích stání, při umisťování parkovacích stání je třeba se řídit podmínkami využití pro jednotlivé plochy  (kapitola 6) a zásadami uvedenými v následujících odstavcích.

Pro umisťování garážových, odstavných a parkovacích ploch pro osobní automobily všech kategorií platí následující podmínky:

- Povolena jsou ve všech  plochách zastavěného území a zastavitelných plochách, pokud není v podmínkách využití pro příslušné plochy stanoveno jinak.

Pro umisťování garážových, odstavných a parkovacích ploch pro nákladní automobily a autobusy platí následující podmínky:

- Povolena jsou především v plochách Vz.

- V plochách bydlení a občanského vybavení jsou nepřípustná parkovací, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy. Povoleno je pouze jedno odstavné nebo garážové stání nákl. automobilu nebo autobusu na parcele při stálém bydlišti soukromého autodopravce; aktivity spojené s jejich provozem nesmí zatěžovat životní prostředí a obtěžovat okolní obyvatele.

- Za podmínky souhlasu obce jsou podmíněně přípustné na plochách Dk.

- Zřizování parkovacích a odstavných ploch a garáží v nezastavěném území  a plochách rekreace je nepřípustné.

#### 4.1.2.4 Veřejná autobusová doprava

Pro koncepci obsluhy obce veřejnou linkovou autobusovou dopravou platí následující zásady navržené tímto dokumentem:

- Všechny zastávky budou zachovány ve stávajících lokalitách;

- Zastávka Písečné -  zastávky v obou směrech jsou mimo jízdní pruh a vyhovující.

- Zastávka Velké Janovice, rozc. 2.0 – zastávky jsou situovány v jízdních pruzích silnice. Vzhledem k minimální frekventovanosti zastávky je navrženo zachování stávajícího stavu;

- Jsou přípustná veškerá opatření, která budou vést ke zkvalitnění provozu na zastávkách, zlepšení parametrů a uvedení jejich podobydo souladu s píslušnými předpisy a normami. Řešení zastávek se bude řídit příslušnými předpisy a normami.

- V grafické části (výkres č. 3) jsou zakresleny doporučené plochy pro zastávky autobusů. Jejich přesná poloha, počet stání a podoba bude předmětem podrobnější dokumentace.

- V případě potřeby je podél stávajících silnic možná realizace i dalších, nezakreslených zastávek.

#### 4.1.2.5 Účelové komunikace

Pro koncepci dopravy na účelových komunikacích platí následující zásady:

- Závazné trasy stávajících a navržených účelových komunikací jsou zakresleny v grafické části, výkrese č. 3 a jsou vyznačeny příslušnou grafikou v souladu s legendou výkresu.

- Veřejně přístupné účelové komunikace budou mít takový povrch a šířku, aby umožňovaly bezpečný pohyb pěších, cyklistů a zemědělské techniky.

- Další (nezakreslené) účelové komunikace jsou přípustné (popřípadě podmíněně přípustné) v rámci jednotlivých ploch v souladu s podmínkami jejich využití.

- Účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo zastavěné území obce a zastavitelné plochy není dovoleno zřizovat nebo rušit bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody.

#### 4.1.2.6 Nemotorová doprava

Pro koncepci nemotorové dopravy (pěší, cyklistické) na pozemních komunikacích platí následující zásady:

- Navržené řešení respektuje současné značené turistické trasy, cyklotrasy a naučné trasy;

- Dokumentací je navržena cyklotrasa Písečné – Velké Janovice – Lísek, která je vedena stávajícími komunikacemi – silnicí a polními cestami.

- Trasy cest, kterými jsou vedeny uvedené stávající i navržené značené turistické trasy a cyklotrasy musí zůstat ve své trase zachovány.

### 4.1.3 Letecká a lodní doprava

Pro koncepci letecké a lodní dopravy platí následující zásady:

- Na území obce není provozována letecká, ani lodní doprava, ani se s jejich zřízením neuvažuje;

## 4.2 Technická infrastruktura

V grafické části dokumentace jsou zakresleny orientačně pouze páteřní  trasy sítí technické infrastruktury. Zařízení technické infrastruktury bude řešit podrobnější dokumentace, ve které průběh jednotlivých tras, charakter sítí a lokalizace objektů – především v zastavěném území a zastavitelných plochách – mohou být upraveny v souladu s konkrétními potřebami.

Sítě technického vybavení mohou být v souladu s podmínkami obsaženými v kapitole 6 prodlouženy nezastavěným územím i k jiným objektům, pokud jsou tyto objekty v souladu s podmínkami využití pro dané plochy a/nebo podmínkami pro nezastavěné území stanovenými legislativou.

Tento dokument řeší pouze hlavní páteřní trasy základních obslužných složek technické infrastruktury, na území obce se mohou nacházet i další nezakreslené sítě. Na celém území obce je navíc možná  realizace dalších, i v grafické části nezakreslených, zařízení technické infrastruktury (sítí, objektů, nadzemních nebo podzemních). Při změnách v území je proto třeba především řídit se zásadami obsaženými v oddíle 4.2 a pododdílech 4. 2.1. až 4.2.5 a podmínkami pro využití ploch s rozdílným využitím (kapitola 6) obsaženými v této příloze.

Všechna stávající zařízení technické infrastruktury, která se nacházejí plochách určených k jinému využití jsou touto dokumentací respektována. Po případném ukončení jejich provozu je třeba území rekultivovat.

Všechna zařízení technické infrastruktury lze rekonstruovat na vyšší kapacitu ve stávajících trasách a lokalitách.

Vzhledem k výše uvedenému a k různé kvalitě podkladů, měřítku grafické části dokumentace a čitelnosti výkresů není možné tento územní plán chápat jako geodetický zdroj údajů o sítích. Při jakékoliv činnosti, při které by mohlo dojít k narušení sítí technické infrastruktury je povinností projektanta, popřípadě dodavatele stavby, získat od správců veškerých zařízení technické infrastruktury aktuální a podrobné podklady a vytyčit jejich průběh v terénu.

### 4.2.1 Zásobení elektrickou energií

Pro koncepci zásobování elektrickou energií platí následující zásady:

- Všechny ostatní trasy VN 22 kV včetně trafostanic jsou respektovány v současných trasách a lokalitách.

- Pro posílení distribuční sítě v obci v důsledku rozvoje bydlení jsou navrženy 2 nové trafostanice: na západním cípu zástavby, u plochy B1 a na jižním obvodu zástavby u plochy B3. Trafostanice budou napojeny přípojkou dle grafické části, přičemž je dle potřeby možné trafostanice umístit kdekoliv na zakreslené trase přípojky (s kratší přípojkou).

- Rekonstrukce stávajících  trafostanic na vyšší kapacitu je možná, popřípadě mohou být trafostanice nahrazeny novými ve stávajících lokalitách.

- Trasy navržených vedení VN jsou hájeny koridorem o celkové šířce 15 m, ve kterém je možné povolovat pouze dočasné pozemní stavby. Jejich  osa je zakreslena v grafické části – výkrese č.4;

- Stávající zařízení NN jsou respektována, současně s jejich modernizací je doporučena kabelizace nadzemních sítí;

- Vedení bude průběžně rekonstruováno v souladu s požadavky nových odběrů a v souladu s potřebami obce;

- Jsou navrženy nová vedení NN, která budou realizována především v souvislosti s rozvojovými plochami. Všechny nově realizované trasy budou kabelizovány.

- Další (nezakreslené) energetické sítě a objekty jsou přípustné (popřípadě podmíněně přípustné) v rámci jednotlivých ploch v souladu s podmínkami jejich využití.

- Vedení NN v rozvojových plochách bude předmětem podrobnější dokumentace;

### 4.2.2 Telekomunikace

Pro koncepci obsluhy telekomunikační sítí platí následující zásady

- Stávající dálkové i místní telekomunikační sítě a objekty jsou respektovány;

- Nová vedení budou vybudována v souvislosti s rozvojovými plochami;

- Je navržena postupná kabelizace případných nadzemních sítí, jejich trasy budou předmětem podrobnější dokumentace;

- Na území obce je možná realizace i nezakreslených podzemních telekomunikačních  sítí, v souladu s podmínkami uvedenými v kapitole 6.

### 4.2.3 Zásobení plynem

Pro koncepci zásobení plynem platí následující zásady:

- Stávající koncepce zůstane zachována,  všechna plynárenská zařízení jsou respektována. Úpravy jejich tras jsou přípustné;

- Distribuční plynovod bude prodloužen na rozvojové plochy;

- Vedení distribuční sítě bude předmětem podrobnější dokumentace;

- Plynovod STL (popřípadě NTL) a podzemní plynárenské objekty STL a NTL (i nezakreslené) je touto dokumentací přípustné (podmíněně přípustné) umisťovat do všech ploch (v souladu s podmínkami obsaženými v kapitole 6).

### 4.2.4 Zásobení vodou

Územním plánem jsou navrženy následující zásady zásobování vodou:

- Stávající vodárenské sítě i objekty jsou respektovány.

- Dokumentací je navrženo vybudování přivodního řadu Písečné- Dalečín;

- Stávající vodárenské objekty a distribuční síť mohou být rekonstruovány, popřípadě nahrazeny zařízeními ve stejných lokalitách a trasách.

- Na vodovod budou rovněž napojeny rozvojové plochy, trasování distribuční sítě bude předmětem podrobnější dokumentace.

- Na území obce je možná realizace i nezakreslených vodárenských objektů a sítí, v souladu s podmínkami uvedenými v kapitole 6.

### 4.2.5 Odkanalizování

Pro koncepci likvidace odpadních vod platí následující zásady:

- Stávající objekty jednotné kanalizace a stoková síť mohou být rekonstruovány. Jsou navrženy nové stoky kanalizace, které nahradí nevyhovující nebo chybějící úseky.

- Stávající stoky jsou respektovány, vyhovující mohou nadále sloužit jako splašková (jednotná) kanalizace, ostatní budou sloužit k odvádění dešťových vod.

- Kanalizace bude pokrývat celé zastavěné území a bude v souvislosti s realizací rozvojových lokalit rozšiřována do území zastavitelného.

- Splaškové vody budou svedeny pod obec, odkud budu přečerpávány do Vítochova a dále na čističku odpadních vod mimo území obce (pravděpodobně v Bystřici n. P.)

- V grafické části dokumentace jsou zakresleny orientačně pouze páteřní  stoky veřejné kanalizace. Při změnách v území bude kanalizaci řešit podrobnější dokumentace, ve které průběh jednotlivých tras, charakter (dešťová, jednotná, splašková) a lokalizace – především v zastavěném území a zastavitelných plochách – mohou být upraveny v souladu s konkrétními požadavky. Při jejich umisťování je proto třeba především se řídit podmínkami pro využití ploch s rozdílným využitím (kapitola 6).

- Stoky a podzemní objekty kanalizace (i nezakreslené) je přípustné (podmíněně přípustné) umisťovat do všech ploch (v souladu s podmínkami obsaženými v kapitole 6).

- Domovní čističky odpadních vod je možné je umístit do všech ploch zastavěného území a zastavitelných ploch i do jejich  bezprostředního okolí. Nesmí však negativně působit na životní prostředí a veřejné zdraví;

- U objektů, které na kanalizaci z technických důvodů nelze napojit, budou odpadní vody likvidovány způsobem dle výsledků příslušného správního řízení.

# Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich užívání, uzemní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů

## 5.1 Vodní toky a nádrže

- Všechny vodní nádrže a vodní toky na území obce jsou respektovány;

- Je navržena revitalizace vodních toků na katastru obce mimo zastavěné území;

- Veškerá břehová zeleň bude zachována, popřípadě rekonstruována. V místech, kde břehová zeleň u vodních toků chybí, bude doplněna geograficky původními druhy.

Pro ochranu před záplavami, přívalovými dešti a erozi jsou navržena opatření v souladu s podmínkami využití jednotlivých ploch (viz kapitolu 6). Jejich přesná podoba a poloha bude předmětem podrobnější dokumentace.

## 5.2 Zemědělská půda

- Dokumentací jsou navrženy zábory pro rozvojové plochy;

- Svažité plochy orné půdy - Zo/III - jsou navrženy k zatravnění nebo zatravnění s porosty, a k vybudování protierozních opatření.

- Další plochy orné půdy v údolních nivách a v bezprostřední blízkosti vodních toků – Zo/II jsou navrženy k zatravnění.

- Dokumentací je navržena realizace prvků ÚSES.

- Měnit trvalé trávní porosty, sady a zahrady na ornou půdu není přípustné.

- Případné stávající objekty a sítě technické infrastruktury a objekty sloužící zemědělství, chovatelské a pěstitelské činnosti, vodnímu hospodářství, myslivosti a lesnictví jsou respektovány, další výstavba je možná v souladu s podmínkami využití.

- Zbývající plochy zemědělské produkce jsou plně respektovány.

- Podmínky využití pro jednotlivé funkční plochy (viz kapitolu 6) umožňují realizaci  i dalších, nezakreslených účelových komunikací, veškerých protierozních opatření, revitalizace vodních toků, vodní nádrže a změny kultury posilující ekologickou stabilitu území.

## 5.3 Zeleň lesní

- Všechny lesní plochy budou v  respektovány.

- Dokumentací jsou respektovány všechny objekty rodinné rekreace nacházející se na lesních pozemcích řádně povolené před vydáním této dokumentace. Výstavba dalších objektů rodinné rekreace na lesních pozemcích je nepřípustná.

- Stávající další pozemní stavby, dopravní a technická infrastruktura jsou respektovány, další výstavba je možná pouze v souladu s podmínkami využití pro jednotlivé plochy;

## 5.4 Zeleň krajinná

- Všechny plochy krajinné zeleně v nezastavěném území  budou respektovány, nebo nahrazeny řešením, které nesníží celkový stupeň ekologické stability nezastavitelného území obce;

- Podél břehů vodních toků je třeba vytvářet a udržovat přirozenou vegetační skladbu.

- Jsou navrženy pásy zeleně, které budou členit hony orné půdy ohrožené vodní a větrnou erozí (biokoridory, interakční prvky).

- Budou realizována opatření směřující k revitalizaci krajiny, která jsou obsažena v návrhu  ÚSES (v samostatné příloze).

## 5.5 Vymezení územního systému ekologické stability

Koncepce řešení ÚSES je součástí závazné části dokumentace. Je zakreslena v grafické části: V Hlavním výkrese  č. 2 a popsána v samostatné příloze (autorem koncepce ÚSES je Ing. Ludmila Bínová, CSc.). Závazně jsou stanoveny plochy a trasy biokoridorů a následující podmínky využití, které jsou nadřazeny podmínkám pro jednotlivé plochy vedené v kapitole 6 :

Podmínky pro využití ploch biocenter:

- Hlavní využití: plocha přírodní zajišťující podmínky pro ochranu přírody a krajiny

- Přípustné využití: ochrana přírody a krajiny

- Podmíněně přípustné využití: lesní plochy pouze v případě, že se jedná o lesní biocentra a lesy s přirozenou skladbou dřevin

- Podmíněně přípustné využití: dopravní a technická infrastruktura pouze v případě, že prokazatelně neexistuje alternativní řešení

- Nepřípustné využití: ostatní způsoby využití

Podmínky pro využití ploch biokoridorů:

- Hlavní využití: plocha přírodní zajišťující podmínky pro ochranu přírody a krajiny

- Přípustné využití: ochrana přírody a krajiny

- Podmíněně přípustné využití: lesní plochy pouze v případě, že se jedná o lesní biokoridory

- Podmíněně přípustné využití: dopravní a technická infrastruktura pouze v případě, že prokazatelně neexistuje alternativní řešení

- Nepřípustné využití: ostatní způsoby využití

Plochy biocenter a biokoridorů jsou nezastavitelné, kromě staveb na ochranu přírody a krajiny.

# Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

## 6.1 Plochy bydlení

Br – Bydlení v rodinných domech

Hlavní využití:

- Bydlení v rodinných domech;

- Individuální rekreace v rekonstruovaných tradičních venkovských objektech;

Přípustné využití:

- Zeleň.

- Stavby a zařízení sloužící parkování a odstavování osobních automobilů.

- Další funkce související s hlavním využitím.

Podmíněně přípustné využití:

- Bydlení v bytových domech – za podmínky, že jejich charakter bude v souladu s venkovským obrazem sídla;

- Občanská vybavenost obecně (kromě nepřípustné), agroturistika, maloobchod, ubytování, administrativa, sportovní a rekreační zařízení;

- Drobné řemeslné a výrobní činnosti, podnikatelská činnost a služby, objekty a plochy sloužící drobné chovatelské a pěstitelské činnosti; To vše za podmínky, že tyto činnosti nespadají do činností pro tuto zónu nepřípustných.

- Stavby a zařízení sloužící parkování a odstavování nákladních automobilů a autobusů –pouze jediné stání při stálém bydlišti autodopravce;

- Silnice – úpravy dopravně technických parametrů v současných trasách;

- Místní a účelové komunikace (i nezakreslené);

- Technická infrastruktura  - veškerá podzemní zařízení, sítě a objekty všech složek technické infrastruktury, i nezakreslená, kromě plynovodu VTL a regulační stanice VTL/STL. Nadzemní trafostanice, rozvody NN a telekomunikační vedení, to vše i nezakreslené. Nadzemní VN, plynovod VTL a regulační stanice VTL/STL  pouze v zakreslených trasách a lokalitách.

- Vodní plochy a toky - za zachování dominantního využití v ploše.

Pro podmíněně přípustné využití v této ploše platí následující podmínky:

- Pro nebytové účely je možné použít pouze část jednotky. V jednotce musí zůstat alespoň jeden byt. Výjimkou jsou pouze penziony, drobné a nerušící provozovny řemeslníků, administrativa a maloobchod smíšeného zboží;

- Nebytové činnosti je možné provozovat pouze za podmínky zajištění dostatečně kapacitního dopravního napojení;

- Objektivně prokazatelný negativní vliv nebytových činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách bydlení, rekreace nebo občanského vybavení, které nejsou ve vlastnictví provozovatele této činnosti.

Nepřípustné využití:

- Koncentrovaná živočišná výroba, která nesplňuje podmínky pro podmíněně přípustné využití;

- Průmyslová výroba;

- Výroba stavebních materiálů (kromě administrativy);

- Služby s negativním dopadem na životní prostředí;

- Velkokapacitní sklady;

- Velkokapacitní stavby pro obchod;

- Skládky.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální podlažnost – maximální počet nadzemních podlaží je zakreslen v hlavním výkrese grafické části dokumentace.

- Maximální přípustná intenzita zastavění jednotky je 35%. Případná vyšší intenzita ve stabilizovaných plochách je respektována, v případě změn v území může být zachována, ale nesmí být již zvýšena.

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

- Na obvodu ploch směřujících k volné krajině bude upřednostněna alespoň jedna řada vzrostlé zeleně.

Bz – Obytná zeleň

Hlavní využití:

- Zahrady a zahrádky;

Přípustné využití:

- Předzahrádky;

- Okrasná zeleň.

- Plochy sloužící parkování a odstavování osobních automobilů.

Podmíněně přípustné využití:

- Místní a účelové komunikace (i nezakreslené);

- Technická infrastruktura  - veškerá podzemní zařízení, sítě a objekty všech složek technické infrastruktury, i nezakreslená, kromě plynovodu VTL a regulační stanice VTL/STL. Nadzemní trafostanice, rozvody NN a telekomunikační vedení, to vše i nezakreslené. Nadzemní VN, plynovod VTL a regulační stanice VTL/STL  pouze v zakreslených trasách a lokalitách.

- Vodní plochy a toky - za zachování dominantního využití v ploše.

Nepřípustné využití:

- Koncentrovaná živočišná výroba;

- Řemesla a výroba všeobecně;

- Objekty sloužící chovatelské a pěstitelské činnosti;

- Garáže osobních nebo nákladních automobilů;

- Velkokapacitní sklady;

- Velkokapacitní stavby pro obchod;

- Skládky.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Na ploše je možné realizovat pouze vyjímečně nezbytné nadzemní objekty sloužící technické infrastruktuře nebo okrasné objekty zahradní architektury (besídky, altánky).

## 6.2 Plochy rekreace

Rs – Sportoviště

Hlavní využití:

- Zařízení pro sport a rekreaci.

Přípustné využití:

- Zeleň;

Podmíněně přípustné využití:

- Občanská vybavenost a administrativa spojená s hlavním využitím;

- Bydlení a přechodné ubytování související s hlavním využitím;

- Dopravní (místní, účelové komunikace, parkování) a  technická infrastruktura – zakreslená v grafické části, nebo sloužící obsluze příslušné plochy, popřípadě je její umístění v předmětné lokalitě nezbytné;

Pro podmíněně přípustné využití v této ploše platí následující podmínky:

- Jsou možné pouze za respektování hlavního využití.

Nepřípustné:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními a přípustnými funkcemi.

Objektivně prokazatelný negativní vliv funkcí v rekreačních plochách na životní prostředí a veřejné zdraví předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách bydlení nebo občanského vybavení (stabilizovaných nebo návrhových).

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální počet nadzemních podlaží:  2;

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

Rh – Hřiště

Hlavní využití:

- Otevřené zařízení pro sport a rekreaci.

Přípustné využití:

- Zeleň;

- Další činnosti a funkce související s hlavním využitím.

Podmíněně přípustné využití:

- Dopravní (účelové komunikace, parkování) a  technická infrastruktura – zakreslená v grafické části, nebo sloužící obsluze příslušné plochy, popřípadě je její umístění v předmětné lokalitě nezbytné;

Pro podmíněně přípustné využití v této ploše platí následující podmínky:

- Jsou možné pouze za zachování hlavního využití.

Nepřípustné:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními a přípustnými funkcemi.

Objektivně prokazatelný negativní vliv funkcí v rekreačních plochách na životní prostředí a veřejné zdraví předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách bydlení nebo občanského vybavení (stabilizovaných nebo návrhových).

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální počet nadzemních podlaží: 1;

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

Rch – Individuální rekreace

Hlavní využití:

- Rekreace ve stavbách rodinné rekreace.

Přípustné využití:

- Zeleň;

- Další obslužné funkce sloužící hlavnímu využití;

Podmíněně přípustné využití:

- Agroturistika - pokud jsou objekty bezprostředně obslouženy vyhovující dopravní a technickou infrastrukturou;

- Dopravní a technická infrastruktura sloužící obsluze této zóny;

Nepřípustné využití:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními, přípustnými a podmíněně přípustnými funkcemi, především bydlení, veškerá výroba a koncentrovaná živočišná výroby.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální počet nadzemních podlaží : 1;

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

## 6.3 Plochy občanského vybavení

Ox – Občanská vybavenost smíšená

Hlavní využití:

- Není stanoveno

Přípustné využití:

- Veřejná správa a samospráva, administrativa;

- Obchod, pohostinské a ubytovací služby;

- Školství, zdravotnická a sociální zařízení;

- Kulturní, spolková zařízení, agroturistika;

- Sportovní a rekreační zařízení;

- Zeleň.

Pro přípustné využití v této ploše platí následující podmínky:

- Objektivně prokazatelný negativní vliv činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách bydlení.

Podmíněně přípustné využití:

- Bydlení – za podmínky, že nebude  narušováno hlavními a přípustnými činnostmi;

- Drobná a nerušící výroba;

- Další funkce obsluhující přípustné využití;

- Silnice – úpravy dopravně technických parametrů v současných trasách;

- Místní a účelové komunikace ( i nezakreslené);

- Parkování osobních automobilů – pouze pro obsluhu příslušné plochy;

- Stavby a zařízení sloužící parkování a odstavování nákladních automobilů a autobusů –pouze jediné stání při stálém bydlišti autodopravce;

- Technická infrastruktura  - veškerá podzemní zařízení, sítě a objekty všech složek technické infrastruktury, i nezakreslená, kromě plynovodu VTL a regulační stanice VTL/STL. Nadzemní trafostanice, rozvody NN a telekomunikační vedení, to vše i nezakreslené. Nadzemní VN, plynovod VTL a regulační stanice VTL/STL  pouze v zakreslených trasách a lokalitách.

Pro podmíněně přípustné využití v této ploše platí následující podmínky:

- Objektivně prokazatelný negativní vliv činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách bydlení.

Nepřípustné využití:

- Koncentrovaná živočišná výroba;

- Průmyslová výroba;

- Zařízení autodopravy a výroby stavebních materiálů (kromě administrativních složek);

- Služby s negativním dopadem na životní prostředí;

- Velkokapacitní sklady;

- Velkokapacitní stavby pro obchod;

- Skládky.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální počet nadzemních podlaží: 2;

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

## 6.4 Plochy veřejných prostranství

Pv –Veřejná prostranství

Hlavní využití:

- Veřejné prostranství;

Přípustné využití:

- Zeleň;

- Urbánní inventář;

- Předzahrádky domů;

- Pěší a cyklistické komunikace;

- Odpočívky cyklotrasy;

Podmíněně přípustné využití:

- Zastávky autobusů a parkoviště osobních automobilů – za zachování hlavního využití jako plošně dominantního;

- Drobné církevní stavby jako např. kaple, zvonice;

- Oplocení – kolem soukromých předzahrádek;

- Místní a účelové komunikace – i nezkreslené;

- Silnice – úpravy dopravně technických parametrů v současných trasách;

- Vodní prvky, besídky, altánky -  za zachování hlavního využití jako plošně dominantního;

- Rekreační zařízení – pouze pokud jsou otevřená (hřiště) a za zachování hlavního využití jako plošně dominantního;

- Technická infrastruktura  - veškerá podzemní zařízení, sítě a objekty všech složek technické infrastruktury, i nezakreslená, kromě plynovodu VTL a regulační stanice VTL/STL. Nadzemní trafostanice, rozvody NN a telekomunikační vedení, to vše i nezakreslené. Nadzemní VN, plynovod VTL a regulační stanice VTL/STL  pouze v zakreslených trasách a lokalitách.

Nepřípustné využití:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními, přípustnými a podmíněně přípustnými funkcemi.

- Výsadba geograficky nepůvodních druhů zeleně.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla;

- Maximální počet nadzemních podlaží: 1;

## 6.5 Plochy dopravní infrastruktury

Dk – Pozemní komunikace

Hlavní využití:

- Pozemní komunikace, včetně všech součástí a příslušenství;

- Podzemní sítě a objekty technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:

- Zeleň – podřízena hlavnímu využití;

- Nadzemní objekty a sítě technické infrastruktury – stávající a v nezbytném rozsahu.

Nepřípustné:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními a podmíněně přípustnými funkcemi.

## 6.6 Plochy technické infrastruktury

Tv – vodárenská zařízení

Tp – plynárenská zařízení

Hlavní využití:

- Zařízení technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:

- Zeleň – podřízena hlavnímu využití;

- Administrativa – související s provozem této zóny.

- Dopravní a technická infrastruktura – sloužící obsluze této zóny.

Nepřípustné využití:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními a podmíněně přípustnými funkcemi.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální počet nadzemních podlaží: 1. Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

## 6.7 Plochy výroby a skladování a smíšené výrobní

Vz – Výroba zemědělská

Hlavní využití:

- Zemědělská živočišná i rostlinná výroba;

Přípustné využití:

- Funkce související s hlavním využitím;

- Zeleň;

Podmíněně přípustné:

- Technická a dopravní infrastruktura sloužící obsluze této zóny;

Nepřípustné využití:

- Všechny ostatní neuvedené funkce, především bydlení a rekreace, jiná výroba pokud nesouvisí s hlavním využitím.

Pro všechny činnosti v této ploše platí podmínka, že objektivně prokazatelný negativní vliv činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách bydlení a rekreace.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální počet nadzemních podlaží: 1NP pro výrobu, pro ostatní funkce 2NP. Stávající vyšší stavby jsou respektovány;

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

Vs – Výroba smíšená

Hlavní využití:

- Není stanoveno.

Přípustné využití:

- Zemědělská živočišná i rostlinná výroba;

- Lehká a nerušící výroba;

- Administrativa;

- Výrobní služby, řemesla;

- Zeleň;

Podmíněně přípustné:

- Obchodní zařízení, kromě velkokapacitních prodejen, pohostinská a stravovací zařízení – pokud nejsou narušovány činnostmi spadajícími do hlavního a přípustného využití;

- Bydlení a přechodné ubytování – související s hlavním využitím a pokud nejsou narušovány hlavním nebo přípustným využitím v této ploše;

- Zařízení pro dopravní a technickou obsluhu území – za zachování hlavního nebo přípustného využití;

Nepřípustné využití:

- Velkokapacitní sklady;

- Zařízení pro sběr a třídění odpadů.

- Zařízení autodopravy (kromě administrativních složek);

- Zařízení velkoobchodu a zásilkové služby (kromě administrativních složek);

- Skládky;

Pro všechny činnosti v této ploše platí podmínka, že objektivně prokazatelný negativní vliv činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách bydlení a rekreace.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální počet nadzemních podlaží: 1NP pro výrobu, pro ostatní funkce 2NP. Stávající vyšší stavby jsou respektovány;

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

## 6.8 Plochy vodní a vodohospodářské

VOn – Vodní nádrže

VOt – Vodní toky

Hlavní využití:

- Vodní toky, nádrže a díla dle výše uvedeného určení;

Přípustné využití:

- Činnosti, stavby, objekty a zařízení sloužící vodnímu hospodářství a rybářství; (stavby, hráze, ostrovy, litorální pásma).

- Přemostění vodních toků.

Podmíněně přípustné využití:

- Zeleň – pokud nenarušuje hlavní a přípustné využití;

- Stavby sloužící, myslivosti zemědělství a lesnictví - pokud nenarušují hlavní a přípustné využití;

- Drobné stavby a zařízení sloužící pěší a cykloturistice;

- Účelové komunikace – pokud slouží vodnímu hospodářství, zemědělství a lesnictví;

- Energetická zařízení poháněná vodou;

- Nadzemní objekty technické infrastruktury pouze pokud jsou zakresleny v hlavních výkresech.

Nepřípustné využití:

- Všechny neuvedené funkce;

## 6.9 Plochy zemědělské

Zo - Orná půda

Zs – Sady, drobná držba, zahrady

Zt – Trvale zatravněné plochy

Hlavní využití:

- Zemědělská půda – dle výše uvedeného určení.

Přípustné využití:

- Aktivity pro zvýšení ekologické stability krajiny – realizace prvků ÚSES a krajinné zeleně, zalesnění;

- Zatravnění orné půdy;

- Dělení větších ploch orné půdy zatravněnými pásy;

- Výsadby neintenzivních sadů.

Podmíněně přípustné využití:

- Výsadby dřevinných porostů  – protierozního opatření a v nezastavěném území minimálně ve vzdálenosti 50 m od hranice zastavěného území a zastavitelných ploch;

- Veškerá protierozní a protipovodňová opatření (suché poldry, hráze…) – v nezbytném rozsahu;

- Objekty – pokud slouží  zemědělství, lesnictví, myslivosti nebo vodnímu hospodářství;

- Polní hnojiště - musí být umístěna v bezpečné vzdálenosti od obytné zástavby a nesmí ohrozit zdroje veřejného vodovodu.

- Zahradní chatky a menší objekty sloužící chovatelské a pěstitelské činnosti – pouze v zastavěném území a zastavitelných plochách;

- Lehké objekty sloužící zemědělství a chovatelské činnosti, oplocení (i v nezastavěném území);

- Objekty sloužící individuální rekreaci  –pokud jsou v  zastavěném území nebo zastavitelných plochách;

- Objekty rodinné rekreace (rekreační chaty) v nezastavěném území – pouze objekty stávající nebo řádně povolené před vydáním této dokumentace. Jejich změny jsou přípustné pouze v rámci stávající stavební parcely, popřípadě půdorysného obrysu objektu nacházejícího se na lesním nebo zemědělském pozemku.

- Technická infrastruktura v bezprostřední blízkosti rekreačních chat sloužící jejich obsluze.

- Silnice – úpravy dopravně technických parametrů v současných trasách;

- Místní komunikace – v zastavěném území nebo zastavitelných plochách i nezakreslené. V nezastavěném území pouze v zakreslených trasách;;

- Individuální garáže osobních automobilů  – pouze pokud jsou v  zastavěném území nebo zastavitelných plochách;

- Účelové komunikace - pokud slouží zemědělství, vodnímu hospodářství, lesnictví nebo myslivosti (i nezakreslené);

- Zastávky autobusů (i nezakreslené) – podél stávajících silnic;

- Pěší a cyklostezky, naučné stezky, včetně souvisejícího vybavení (např. odpočívky, informační prvky) – i nevyznačené;

- Vodní toky a nádrže – za podmínky zachování hlavního využití v ploše;

- Veškeré nadzemní a podzemní sítě  a podzemní objekty technické infrastruktury – pokud nenaruší hlavní využití;

- Nadzemní objekty technické infrastruktury pouze pokud jsou zakresleny v hlavních výkresech.

- Drobná zařízení sloužící cyklo – a pěší turistice a ekologickému vzdělávání (i nevyznačená).

Nepřípustné využití:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi přípustnými a podmíněně přípustnými funkcemi, především nové stavby pro rodinnou rekreaci v nezastavitelném území.

- Změna trvale zatravněných ploch a zahrad na ornou půdu.

Regulace využití zóny Zo:

Zo/I -  Rovinné a mírně svažité pozemky, sklon do 7°, nejsou přítomny rušivé projevy jako eroze, průsak reziduí z umělých hnojiv. Zóna intenzivní zemědělské výroby, bez regulačních opatření, lze intenzivně využívat.

Zo/II - Pozemky nivních poloh v okolí vodních toků s nebezpečím průsaků reziduí z umělých hnojiv. Zóna s regulací průmyslových hnojiv. Ornou půdu je doporučeno změnit na trvale zatravněné plochy.

Zo/III -  Svažité pozemky, sklon nad 7°, hrozí poškození erozí. V zóně je nutno vyřešit protierozní opatření. Ornou půdu je doporučeno změnit na trvale zatravněné plochy, popřípadě ovocné sady nebo zahrady.

Zo/IV - Pozemky z různých důvodů nevhodné pro intenzivní zemědělskou prvovýrobu. V současné době extenzivní způsob hospodaření. Plochy musejí zůstat trvale zatravněné.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální počet nadzemních podlaží: 1

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

## 6.10 Plochy lesní

Ls– Lesy

Hlavní využití:

- Pozemky určené pro plnění funkce lesa;

Přípustné využití:

- Účelové komunikace - pokud slouží lesnictví nebo myslivosti;

Podmíněně přípustné využití:

- Stavby sloužící lesnictví, myslivosti, vodnímu hospodářství – za zachování hlavního využit v ploše;

- Silnice – úpravy dopravně technických parametrů v současných trasách;

- Účelové komunikace - pokud slouží zemědělství nebo vodnímu hospodářství (i nezakreslené);

- Vodní toky a nádrže – za podmínky zachování hlavního využití v ploše;

- Pěší a cyklostezky, naučné stezky, včetně souvisejícího vybavení (např. odpočívky, informační prvky) – i nevyznačené;

- Drobná zařízení sloužící cyklo – a pěší turistice a ekologickému vzdělávání – i nevyznačená;

- Veškerá podzemní zařízení technické infrastruktury – pokud nenaruší hlavní využití;

- Nadzemní zařízení technické infrastruktury – pokud jsou zakreslena v hlavních výkresech.

- Technická infrastruktura v bezprostřední blízkosti rekreačních chat sloužící jejich obsluze.

Pro uvedená podmíněně přípustná využití v ploše Ls platí podmínka, že v navazujících řízeních budou konkrétní případy projednány a schváleny vlastníky lesních pozemků a příslušnými orgány státní správy lesů, kteří případně stanoví provozní a technické podmínky u jednotlivých případů.

Nepřípustné využití:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními, přípustnými a podmíněně přípustnými funkcemi.

- Realizace nových objektů individuální rekreace (rekreačních chat) po vydání této dokumentace.

## 6.11 Plochy krajinné a přírodní

Kz–Krajinná zeleň

Hlavní využití:

- Rozptýlená zeleň;

- Přírodní vegetace;

- Břehové porosty;

Přípustné využití:

- Lesní pozemky.

Podmíněně přípustné využití:

- Stavby sloužící zemědělství, lesnictví, myslivosti a vodnímu hospodářství– za zachování hlavního využití;

- Vodní toky a nádrže, za zachování hlavního využití v ploše;

- Silnice – úpravy dopravně technických parametrů v současných trasách;

- Účelové komunikace - pokud slouží zemědělství, vodnímu hospodářství, lesnictví nebo myslivosti;

- Pěší a cyklostezky, naučné stezky, včetně souvisejícího vybavení (např. odpočívky, informační prvky) – i nevyznačené;

- Drobná zařízení sloužící cyklo – a pěší turistice a ekologickému vzdělávání (i nevyznačená);

- Veškeré sítě a objekty technické infrastruktury – pokud nenaruší hlavní využití;

- Objekty rodinné rekreace (rekreační chaty) – pouze objekty stávající nebo řádně povolené před vydáním této dokumentace. Jejich změny jsou přípustné pouze v rámci stávající stavební parcely, popřípadě půdorysného obrysu objektu nacházejícího se na lesním nebo zemědělském pozemku.

- Technická infrastruktura v bezprostřední blízkosti rekreačních chat sloužící jejich obsluze.

Nepřípustné:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními, přípustnými a podmíněně přípustnými funkcemi, především nové objekty pro rodinnou rekreaci.

Kp–Plochy přírodní

Hlavní využití:

- Plocha přírodní zajišťující podmínky pro ochranu přírody a krajiny

Přípustné využití:

- Ochrana přírody a krajiny

Podmíněně přípustné využití:

- Lesní plochy pouze v případě, že se jedná o lesní biocentra a lesy s přirozenou skladbou dřevin

- Dopravní a technická infrastruktura pouze v případě, že prokazatelně neexistuje alternativní řešení

Nepřípustné využití:

- Ostatní způsoby využití

# Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit jsou následující:

  - Místní komunikace, včetně technické infrastruktury do ní uložené;

  - Kanalizace;

  - Čerpací stanice a výtlak kanalizace;

  - Vodovodní řady;

  - Vysoké napětí s trafostanicí;

  - Nadregionální bikoridor;

  - Regionální bikoridor;

  - Regionální biocentrum;

  - Lokální biokoridory;

  - Lokální biocentra;

Tímto dokumentem nejsou navrženy žádné asanace.

Plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a opatření jsou zakresleny ve výkrese č. 6 – Veřejně prospěšné stavby a opatření.

# Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Nejsou navrženy

# Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Textová část územního plánu obsahuje jednu přílohu, která obsahuje 26  stránek.

Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy:

- Výkres základního členění území	1:5 000

- Hlavní výkres	- koncepce uspořádání území obce 1:5 000

- Hlavní výkres – koncepce dopravy 1:5 000

- Hlavní výkres – energetika a spoje 1:5 000

- Hlavní výkres – vodní hospodářství 1:5 000

- Veřejně prospěšné stavby a opatření 1:5 000

# Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

Touto dokumentací nejsou vymezeny žádné územní rezervy.

# Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování

Touto dokumentací nejsou vymezeny žádné plochy ani koridory, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, ani nejsou stanoveny lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.

# Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování

Touto dokumentací nejsou vymezeny žádné plochy ani koridory, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití.

# Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

Není stanovena.

# Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb

Touto dokumentací nejsou vymezeny žádné architektonicky nebo urbanisticky významné stavby.

# Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení

Touto dokumentací nejsou vymezeny žádné stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení podle §117 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

# Footnotes

Pojem jednotka pro účely této dokumentace je definován v odůvodnění oddíl 3.1, bod 3.

Pro účely vyvlastnění nebo uplatnění předkupního práva jsou však hájeny pouze koridory a plochy zakreslené ve výkrese č. 6.

Viz odůvodnění 3.1, bod 3

Viz kapitola 2 této přílohy.

§ 170 Zákona

Pro tyto stavby může vypracovat architektonickou část projektové dokumentace pouze autorizovaný architekt