Obsah:

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem	3

2. Údaje o splnění zadání	4

3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území	4

3.1 Vymezení pojmů	4

3.2 Zastavěné území	5

3.3 Zastavitelné plochy a plochy určené ke změně využití	6

3.4 Plochy výroby a plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území	8

3.5 Plochy občanského vybavení	9

3.6 Ochrana památek	9

3.7 Urbanistické a architektonické hodnoty	10

3.8 Krajinný ráz	11

3.9 Ochrana přírody a krajiny	11

3.10 Lesy	12

3.11 Vodní hospodářství	13

3.11.1 Vodní toky a nádrže	13

3.11.2 Záplavy, eroze	14

3.11.3 Vodní zdroje a ochranná pásma	14

3.11.4 Zásobení vodou	14

3.11.5 Odkanalizování	15

3.12 Elektrická energie	15

3.13 Plyn	16

3.14 Jiné produktovody	17

3.15 Telekomunikace	17

3.16 Likvidace odpadů	17

3.17 Doprava	17

3.17.1 Silnice	17

3.17.2 Místní komunikace, parkování, hromadná doprava	18

3.18 Ochrana nerostných surovin	20

3.19 Objekty důležité pro obranu státu, policií a civilní ochranu	20

4. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území	20

5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa	20

5.1 Zábor ZPF	20

5.1.1 Použitá metodika	20

5.1.2 Údaje o uspořádání ZPF v území	20

5.1.3 Přehled BPEJ v zast. území a jeho bezprostředním okolí	21

5.1.4 Údaje o investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	22

5.1.5 Vyhodnocení záborů ZPF	22

5.1.7 Zdůvodnění zvoleného řešení	26

5.2 Zábor lesních pozemků	26

Identifikační údaje:

| Kraj | SO ORP | Obec | Kód obce | Adresa | Místní části | Katastrální území | Kód k.ú. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vysočina | Bystřice nad Pernštejnem | Skorotice | 596752 | Chlébské 27, 592 62 Nedvědice | Skorotice | Skorotice | 748501 |
|  |  |  |  |  | Chlébské | Chlébské | 748498 |

# 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem

Obec je situována v horské venkovské, zemědělsko - lesnaté krajině s výrazným zastoupením rekreační funkční složky. Celé území obce se nachází v přírodním parku Svratecká hornatina. Sídelní strukturu charakterizuje středně hustá síť menších sídel venkovského typu s kompaktním zastavěným územím, mezi které patří i řešená obec. Obec je obklopena sídly venkovského typu srovnatelné velikosti a charakteru. Dokumentace respektuje současný charakter obce a její postavení v sídlení struktuře regionu zůstává nezměněno.

Z hlediska vazeb veřejné infrastruktury obec realizuje následující širší územní vztahy:

- Dokumentací je respektován průběžný plynovod VTL;

- Dokumentací jsou respektována elektrická vedení VVN, VN 22 kV procházející nad územím obce;

- Dokumentací je respektováno napojení obce na Vírský oblastní vodovod.

- Dokumentace respektuje všechny stávající vazby v dopravní infrastruktuře – napojení na silniční síť i účelové komunikace;

- Dokumentace respektuje napojení telekomunikační sítě.

Vyhodnocení z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací kraje – Zásady územního rozvoje kraje Vysočina (ZÚR) účinnými od 22. 11. 2008:

- obec Skorotice není zahrnuta do žádné rozvojové oblasti ani rozvojové osy krajského významu, území je považováno za vyvážené;

- území obce je v ZÚR zařazeno do krajiny lesní a lesozemědělské harmonické. Návrh ÚP je v souladu s hlavním cílovým využitím krajiny, se zásadami pro činnost v území a se zásadami pro rozhodování o změnách v území, které jsou v ZÚR stanoveny pro tyto typy krajiny;

- ZÚR nestanovují žádné požadavky nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí – zpřesňování územního vymezení ploch a koridorů;

- z veřejně prospěšných opatření (VPO) vymezených v ZÚR je do návrhu ÚP zapracováno nadregionální biocentrum Údolí Hodonínky (U006), nadregionální biokoridor Údolí Hodonínky - Podkomorské lesy (U021) a regionální biocentrum Nad horou (U176).

# 2. Údaje o splnění zadání

V dokumentaci byly v zásadě zohledněny všechny požadavky kladené zadáním a všechny připomínky dotčených orgánů k tomuto zadání.

# 3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

## 3.1 Vymezení pojmů

- Pro účely této dokumentace je celé území obce (sídlo i volná krajina) rozděleno na jednotlivé plochy s rozdílným využitím (zóny). Tyto plochy jsou vymezeny jako území se stejnými podmínkami využití (regulačními podmínkami) uvedenými v kapitole 6 přílohy Textová část Územního plánu. Podmínky využití jsou vztaženy k zónám, a ne k jednotlivým parcelám.

- Jednotlivé zóny jsou vyznačeny v přílohách grafické části č. 2. „Hlavní výkres - koncepce uspořádání území obce“ příslušnou barvou a symbolem, kterým odpovídají podmínky využití uvedené v kapitole 6 přílohy Textová část Územního plánu.

- Jednotkou se rozumí část zóny (jedna nebo více parcel) v zastavěném území nebo zastavitelných plochách, která je užívána jedním uživatelem k danému účelu, včetně zázemí (např. rodinný dům, včetně nádvoří, zahrady a dalších vedlejších staveb).

- Plochy mohou být stabilizované nebo s navrženou změnou využití (dále návrhové).

- Stabilizované plochy jsou plochy, jejichž způsob využití i prostorové uspořádání zůstanou ve své podstatě zachovány.

- Návrhové plochy (lokality) jsou plochy, které územní plán určuje ke změně způsobu využití a/nebo prostorového uspořádání. Mohou to být plochy přestavby, zastavitelné plochy, popřípadě plochy změn v krajině

- Plochy přestavby leží v zastavěném území a může v něm dojít ke změně způsobu využití a/nebo prostorového uspořádání.

- Rozvojové plochy zahrnují zpravidla zastavitelné plochy, mohou však ležet i v nezastavěných plochách (např. prolukách, zahradách) v zastavěném území.

- Plochy změn v krajině leží v nezastavěném území a může zde dojít ke změně způsobu využití, popřípadě i prostorového uspořádání. Zůstane však i nadále v nezastavěném území.

- Při stanovení ploch s rozdílným využitím se vycházelo z vyhlášky č. 501/2006 Sb., konkrétně z § 4 až 19§. Tyto plochy byly z nezbytných důvodů rozšířeny o další druhy ploch (v souladu s § 3 odst. 4 ). Jsou to plochy zeleně, které jsou nutné pro vymezení sídlení zeleně. Potom jsou tam plochy vyhrazené zeleně, které funkčně souvisejí s přilehlými stavbami, přitom neslouží zemědělské produkci, abychom je zahrnuli do ploch zemědělských, ani nejsou vhodné pro zástavbu, abychom je přiřadili k přilehlé funkci (např. bydlení). Dále byly vymezeny plochy krajinné zeleně, kterými jsou plochy, které nejsou ani zemědělské, lesní, ani přírodní a na kterých je nutno zachovat travní a dřevinné porosty (meze porostlé vegetací, břehové porosty a jiné), které zajišťují stupeň ekologické stability území.

- Některé plochy, vzhledem ke specifickým podmínkám v území a nutností zajistit určité funkční využití byly vymezeny o rozloze menší než 2 000 m2.

- Hlavní využití je převažující využití v ploše. V některých případech jej vzhledem k podmínkám v území není možné stanovit.

- Do přípustného využití spadají, kromě hlavního využití, činnosti obvyklé, bez negativního dopadu na hlavní funkci.

- Podmíněně přípustné využití zahrnuje činnosti, které je možné v jednotlivých případech povolit. O přípustnosti těchto činností rozhoduje stavební úřad v rámci příslušných úkonů dle stavebního zákona. Podmíněně přípustné činnosti musí splňovat podmínky kladené tímto dokumentem a obecně platnými právními předpisy. Pro povolení podmíněně přípustných činnosti je kromě výše uvedeného nutno v každém konkrétním případě získat i souhlas orgánů obce.

- Nepřípustné činnosti jsou činnosti, které nesplňují podmínky dané obecně platnými předpisy, nebo jsou v rozporu s funkcemi v území navrženými. Jsou to stavby, které kapacitou, polohou a účelem odporují charakteru předmětné lokality nebo mohou být zdrojem narušení pohody a kvality prostředí.

- Drobnou chovatelskou činností se rozumí chov drobných hospodářských zvířat, neděje-li se tak velkokapacitním způsobem.

- Drobnou pěstitelskou činností se rozumí pěstování zemědělských produktů pro účely zásobování rodiny a drobný prodej.

- Individuálními garážemi osobních automobilů se rozumí garáže, které se nacházejí mimo ploch bydlení, ve kterých jsou v jednom prostoru garážována max. 2 vozidla. Tyto objekty mohou být uskupeny v řadách nebo skupinách.

## 3.2 Zastavěné území

Zastavěné území obce bylo stanoveno v souladu s legislativou platnou v době vydání této dokumentace. Je vztaženo k stavu v mapách katastru nemovitosti ke dni 16.3.2010.

Na území obce je vymezeno více zastavěných území. Hranici jednoho zastavěného území tvoří čára vedená po hranici parcel, ve výjimečných případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích.

Do zastavěného území jsou zahrnuty pozemky v intravilánu (1.9. 1966) a dále pozemky vně intravilánu, a to:

  - zastavěné stavební pozemky, kterým se rozumí pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společním oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami.

  - stavební proluky

  - pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území

  - ostatní veřejná prostranství

  - další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území, s výjimkou pozemků vinic, chmelnic a zahradnictví.

Obec Skorotice  má v současné době 145 (3/ 2010) obyvatel v 95 domech a je zde celkem 34 rekreačních chat. Počet obyvatel v obci je stabilizovaný.

Tab. 3.2.1.: Z toho na jednotlivé místní části připadá:

| Místní část | Počet obyvatel | Počet domů s č.p. | Objekty rodinné rekreace |
| --- | --- | --- | --- |
| Chlébské | 100 | 55 | 34 |
| Skorotice | 45 | 40 | 10 |
| Celkem | 145 |  | 44 |

Při stanovení využití stabilizovaných ploch se vycházelo z údajů v katastru nemovitosti a z terénních průzkumů, přičemž byl upřednostněn skutečný stav věcí. Do funkční plochy byl zahrnut samotný stavební objekt a pozemkové parcely, které s ním funkčně souvisejí, mají stejného majitele a jsou s ním pod jedním oplocením. Většinu stabilizovaných ploch v zastavěném území tvoří plochy bydlení, ve kterých je vzhledem k poměrům v území možné umisťovat i nebytové funkce (např. občanskou vybavenost, drobnou výrobu nebo veřejnou infrastrukturu). Poměrně velikou plochu zaujímají plochy rekreace a to především objekty rodinné rekreace. Všechny stávající byly zahrnuty do stabilizovaných ploch, ty které nebyly zakresleny v katastru nemovitosti, popřípadě byly na nebo obklopeny cizími pozemky nebo na pozemkových parcelách byly zahrnuty do dodatečných záborů. Další stabilizované plochy jsou plochy občanského vybavení, veřejných prostranství, dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, výroby a skladování a plochy zeleně.

Stabilizované plochy ve volné krajině jsou plochy zemědělské, lesní a krajinné, při jejich stanovování se převážně vycházelo z údajů v katastru nemovitostí (zemědělské pozemky dle kultur, lesy a ostatní plochy – krajinná zeleň). Další plochy jsou plochy přírodní, které zahrnují plochy biocenter, včetně zvláště chráněných území a evropsky významné lokality.

## 3.3 Zastavitelné plochy a plochy určené ke změně využití

Do zastavitelných ploch jsou zahrnuty zpravidla návrhové lokality nacházející se mimo zastavěné území obce.

Tab. 3.3.1.: Zastavitelné plochy a plochy určené ke změně využití jsou uvedeny v přehledné tabulce:

| Č. pl. | Účel záboru | Výměra (ha) | Počet účelových jednotek (RD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Z B1 | Bydlení | 0,49 | 4 |
| Z B2 | Bydlení | 0,41 | 3 |
| Z B3 | Bydlení | 0,3 | 2 |
| Z B4 | Bydlení | 0,4 | 3 |
| Z B5 | Bydlení | 1,37 | 8 |
| P B5 | Bydlení | 0,66 | 2 |
| Z B6 | Bydlení | 0,14 | 1 |
| Z B7 | Bydlení | 0,45 | 3 |
| Z B8 | Bydlení | 0,21 | 2 |
| Z B9 | Bydlení | 0,26 | 2 |
| Z B10 | Bydlení | 0,21 | 2 |
| Z B11 | Bydlení | 0,11 | 1 |
| P B12 | Bydlení | 0,40 | 1 |
| Z B13 | Bydlení | 0,53 | 4 |
| Z B14 | Bydlení | 0,12 | 1 |
| Z B15 | Bydlení | 0,43 | 2 |
| Z R13 | Rekreace | 0,53 |  |
| Z P1 | Veřejné prostranství | 0,21 |  |
| Z D1 | Dopravní infrastruktura | 0,18 |  |
| Z D2 | Vypuštěno |  |  |
| Z D3 | Dopravní infrastruktura | 0,27 |  |
| Z D4 | Dopravní infrastruktura | 0,01 |  |
| Z D5 | Dopravní infrastruktura | 0,03 |  |
| Z T1 | Technická infrastruktura | 0,26 |  |
| Z T2 | Technická infrastruktura | 0,07 |  |
| K W1 | Vypuštěno |  |  |
| K W2 | Vodní plocha | 0,26 |  |
| K W3 | Vodní plocha | 0,21 |  |
| K W4 | Vodní plocha | 0,66 |  |

Plochy pro bydlení převážně v rodinných domech Z B1 až Z B11, Z B13, P B5 a P B12 byly navrženy na základě požadavku jejich majitelů. Navazují na zastavěné území obce, část jich bude obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou, pro další bude třeba infrastrukturu vybudovat. Plochy budou obsluhovat z větší části zklidněné místní komunikace a distribuční sítě technické infrastruktury.

Plochy Z B14 a Z B15 byly po společném jednání doplněny na základě požadavku jejich majitelů.

Plochy Z R2 až Z R4, Z R6 až Z R9 a Z R11  jsou dodatečné zábory ZPF nebo PUPFL pod stávajícími rekreačními objekty a plochami, které byly navrženy z důvodu umožnění realizace změn stávajících staveb, nebo výstavby vedlejších staveb. Jsou to, tedy plochy, které již slouží danému účelu a kterých se nepočítá se zásadní změnou jejich využití. Z toho důvodu nejsou vyhodnoceny ve výše uvedené tabulce ale pouze v záborech ZPF nebo PUPFL a ve výkrese O4. Plochy Z R1, Z R5 a Z R10 byly na požadavek Kraje Vysočina po společném jednání vypuštěny. Plocha Z R12 je hřištěm při přilehlé základně skautu, byla však rovněž na požadavek Kraje Vysočina po společném jednání vypuštěna. Lokalita Z R13 byla navržena na základě jejího majitele – obce a je určena pro otevřenou rekreačně – oddychovou plochu.

Plocha Z P1 – veřejné prostranství byla navržena na požadavek obce. Jedná se o místo zúženého uličního profilu a místo vhodné pro zřízení ústředního veřejného prostranství obce, včetně parkování.

Plochy Z D1 a ZD 3 až Z D5 byly navrženy na základě požadavku obce. Plocha Z D1 je navržena pro vybudování záchytného parkoviště pro cestovní ruch. Ostatní jsou zábory pod stávajícími místními komunikacemi, které jsou v katastru vedeny jako obytné plochy nebo zemědělská půda. Plocha Z D2 byla po společném jednání vypuštěna.

Plochy Z T1 a Z T2 jsou navrženy pro čističky odpadních vod. Plochy Z T 3 až ZT 5 jsou zábory ZPF nebo PUPFL pod stávajícími vodárenskými objekty, u kterých nedojde k podstatné změně jejich využití a proto nebyly ve výše uvedené tabulce vyhodnoceny, ale pouze v pro tento účel určené kapitole a výkrese O4.

Plochy KW2 až KW4 jsou určeny pro vybudování menších vodních nádrží, dotovaných z přilehlých vodních toků, nebo dešťové kanalizace. Byly navrženy na požadavek občanů. Plocha KW1 byla na požadavek Kraje Vysočina po společném jednání vypuštěna.

3.3.2.: Rekapitulace:

| Bydlení celkem | 6,49 | 41 RD |
| --- | --- | --- |
| Rekreace celkem | 0,53 |  |
| Veřejná prostranství celkem | 0,21 |  |
| Dopravní infrastruktura celkem | 0,49 |  |
| Technická infrastruktura celkem | 0,33 |  |
| Vodní plochy celkem | 1,13 |  |

Většina zastavitelných a návrhových ploch slouží bydlení, čímž je podpořen sídelní charakter obce.

Do návrhových obytných ploch byly zahrnuty jediné vhodné lokality situované na obvodu zastavěného území, které lze logicky napojit na veřejnou infrastrukturu a které svým zastavěním nenaruší krajinný ráz nebo obraz obce. Nutno připomenout že novou legislativou byly jednoznačně stanoveny podmínky v nezastavěném území a že tuto dokumentaci je třeba chápat především jako podklad pro rozhodování stavebního úřadu. Proto bylo zvoleno řešení, které umožňuje výstavbu v závislosti na zájmech stavebníků.

Předpokládaná velikost obce je 220 obyvatel ve 144 bytech.

| Místní část | Počet obyvatel -stav | Počet obyvatel - přírůstek | Počet obyvatel – návrh celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Chlébské | 100 | 55 | 155 |
| Skorotice | 45 | 20 | 65 |
| Celkem | 145 | 75 | 220 |

| Místní část | Počet objektů s č.p. - stav | Počet objektů - přírůstek | Počet objektů – návrh celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Chlébské | 55 | 32 | 87 |
| Skorotice | 48 | 9 | 54 |
| Celkem | 103 | 38 | 144 |

## 3.4 Plochy výroby a plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území

Na území obce se nachází několik monofunkčních ploch výroby. Jsou jimi:

- Zemědělský areál v Chlébském. Nachází se na severovýchodním okraji zástavby. Nevytváří žádné výraznější problémy. Plocha je z větší části nevyužita, proto jedna její část byla zahrnuta do návrhových ploch bydlení.

- Zemědělský areál ve Skoroticích. Nachází se na jihozápadním obvodu zástavby. Nevytváří žádné výraznější problémy, jeho umístění při obvodu návsi není zcela vhodné.

V obci jsou další drobné provozovny (automechanik, zámečník….) umístěných do obytných nebo jiných ploch, jejich provoz nevytváří výraznější problémy.

Územním plánem byla navržena následující opatření:

- Do podmínek využití pro jednotlivé zóny byla zakotvena podmínka, že negativní vliv aktivit na výrobních plochách nesmí zasahovat mimo jiné do ploch bydlení a rekreace a nesmí zde být umisťovány funkce vyžadující intenzivní dopravní obsluhu.

- Výrobní plochy musí být po obvodu k volné krajině ozeleněny.

V místní části Chlébské je z větší části nevyužitý zemědělský areál, jehož jedna část je zahrnuta do návrhových ploch bydlení.

## 3.5 Plochy občanského vybavení

Na území obce je několik ploch a zařízení občanské vybavenosti. V Chlébském jsou to:

- Obecní úřad;

- Hotel Bednář;

- Bývalá škola přestavěná na turistickou ubytovnu;

- Kaple sv. Jana Křtitele;

- Hasičská zbrojnice.

Ve Skoroticích jsou tyto objekty občanské vybavenosti:

- Kaple Panny Marie (sv. Jana Nepomuckého);

- Bývalá škola využívaná jako klubovna hasičů;

- Hasičská zbrojnice;

Současná struktura a kapacita nekomerční občanské vybavenosti odpovídá velikosti obce a samospráva nevznesla požadavek tuto funkční složku rozšířit. Rozvoj komerční občanské vybavenosti je určen vývojem místního trhu a v případě řešené obce  není vyhovující – v obou místních částech nejsou žádné prodejny.  Vzhledem k předpokládané velikosti provozoven je možné v případě potřeby jejich umístění ve funkčních plochách určených k bydlení, nebo jiných plochách.

## 3.6 Ochrana památek

| Nemovité kulturní památky SO ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM |
| --- |
| Číslo rejstříku | identifikace v mapě | Část obce | Číslo popisné | Památka | Ulice/umístění |
| SKOROTICE |
| 33958 / 7 - 4424 | 57 | Skorotice |  | Kaplička sv. Jana Nepomuckého | Náves |
| 33867 / 7 - 4426 | 58 | Chlébské | č.p.2 | Venkovská usedlost |  |
| 22497 / 7 - 4427 | 59 | Chlébské | č.p.6 | Venkovská usedlost |  |
| 14811 / 7 - 4425 | 60 | Chlébské | č.p.9 | Vodní mlýn | V dolní části obce, u Chlébského potoka |

Uvedené kulturní památky nejsou chráněny ochrannými pásmy.

Údaje a jejich lokalizace byly převzaty z ÚAP (str. 30 Textové části, Výkresu limitů využití území)

Celé území obce je prostorem s možným výskytem archeologických nálezů. Před zahájením zemních prací je proto investor povinen svůj záměr oznámit organizaci oprávněné k provádění záchranného archeologického výzkumu a této organizaci umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu na dotčeném území (dle ustanovení § 22 odst. 2 zák. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Mezi tyto organizace patří např. Archeologický ústav AV ČR Brno nebo místně příslušné vlastivědné muzeum.

Ochrana archeologických nálezů bude řešena v konkrétních případech výstavby a zemních prací.

## 3.7 Urbanistické a architektonické hodnoty

Obec je tvořena dvěma místními částmi, původně samostatnými obcemi – Chlébské a Skorotice. Obě sídla mají středověká, poměrně drobná lokační jádra.

Jádrem Skorotic je drobná, kruhová náves situovaná na terénním hřbetu, oklopena desítkou usedlostí. Uprostřed byla postavena kaple. Později, patrně až od 19. století, jižně od ní, v údolí Skorotického potoka, vzniká drobná struktura chalupnické zástavby. V prostoru návsi bylo postaveno několik dalších solitérních staveb (škola, požární zbrojnice). Takováto historická podoba se v podstatě zachovala dodnes.

Jádrem Chlébského je drobná, obdélná náves založená na prudkém svahu údolí Chlébského potoka. Původně byla obklopena jen několika málo usedlostmi, mezi které byla na konci 19. století postavena drobná kaple. Od začátku 19. století se rozvíjí drobná chalupnická zástavba kolem mlýna v údolí potoka a také na terénním hřbetu podél průběžné komunikace nad  severním okrajem návsi. Ve 20. století po obvodu zástavby vzniká několik rodinných domů. V obou sídlech byly po 2. světové válce postaveny nevelká střediska zemědělské výroby, na obou katastrech několik rekreačních chat.

Nejdůležitějšími urbanistickými hodnotami jsou:

- Umístění Skorotic na návrší, Chlébského vysoko na stráni.

- Kompaktní forma sídla a drobná struktura venkovské zástavby;

- Výšková hladina zástavby;

- Rostlá zástavba historického jádra – obdélná náves ve Skoroticích;

- Kruhová náves obklopená usedlostmi ve Skoroticích;

- Drobná struktura chalupnické zástavby v údolích potoků;

Obec patří do regionu architektury roubené, oblasti Českomoravská vysočina. Usedlosti jsou čtyřstranné, uzavřené. Jejich architektonický výraz je prostý, účelový. Obytné části jsou ze dřeva, hospodářské objekty pilířové konstrukce s roubenou výplňovou stěnou, často i kamenné.  Obytný dům s velkou obytnou světnicí bývá robustnější, někdy s patrovou skladovací komorou. Štít je zkosen polovalbičkou, odsazen od stěny přízemí podlomením a rozdělen v ploše na 4 pole radiálně bedněné.

V zástavbě obce převládá nově upravená obytná zástavba, zachovalo se však několik usedlostí s tradičním rázem, které jsou jmenovitě uvedeny v následujícím textu.

Předložená dokumentace respektuje popsaný charakter a obraz sídel. Stávající zástavba je plně respektována. Rozvojové plochy navazují na zastavěné území a svým funkčním využitím podporují obytný charakter sídla. Rovněž je respektován současný obraz sídla. Nejsou navrhovány žádné nové dominanty, je zachována výšková hladiny zástavby a pro všechny stavby – i ty nebytové -  platí podmínka, že musí respektovat venkovský obraz sídla.

Na území obce se nacházejí následující architektonicky cenné stavby a soubory (některé z nich jsou uvedenými kulturními památkami):

- Kaple ve Skoroticích. Drobná zvonička na čtvercovém půdorysu krytá šindelem byla postavena údajně ve 14. století;

- Kaple v Chlébském. Drobná obdélná stavba s kruhovým presbytářem a dřevěnou zvoničkou v průčelí. Architektonicky nevýrazná stavba byla postavena v roce 1872.

- Roubená usedlost č.p. 2 v Chlébském;

- Roubená usedlost č.p. 6 v Chlébském;

- Usedlost č.p. 15 v Chlébském;

- Stavení č.p 20 v Chlébském – patrová budova ovlivněná modernou začátku 20. století;

- Usedlosti se zachovanými uzavřenými čtvercovými půdorysy kolem návsi ve Skoroticích – č.p. 7, č.p. 8, č.p. 9, č.p. 12, č.p. 13, č.p. 14.

- Bývalá škola č.p. 26 ve Skoroticích z roku 1895. Přízemní jednoduchá stavba s částečně zachovanými historicistními prvky.

- Všechny kříže na území obce.

Uvedené architektonicky cenné stavby a soubory jsou dokumentací respektovány, některé z nich jsou chráněny jako památky místního významu.

## 3.8 Krajinný ráz

Obec se nachází v hodnotném krajinném rámci (přírodním parku), který nesmí být novou zástavbou narušen. Rozvojové plochy proto navazují na zastavené území, vesměs na svazích údolí. Nezastavěné horizonty, zejména pak izolované vrchy, jsou respektovány. Nová zástavba je navrhována tak, aby byl co nejméně narušen krajinný ráz obce.

V souvislosti zejména s umísťováním staveb bude třeba respektovat ust. § 12 zákona a dle ust. § 12 odts.2 zákona bude k povolování a umísťování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody – zejména s ohledem na skutečnost, že se řešené území nachází v přírodním parku Svratecká hornatina

## 3.9 Ochrana přírody a krajiny

Na katastrálním území byly vymezeny tyto skladebné části nadregionálního a regionálního  ÚSES:

- Nadregionální biocentrum 62 Údolí Hodonínky;

- Nadregionální biokoridor K 128 MH;

- Regionální biocentrum RBC B07 Nad Horou.

Součástí územního plánu je Plán územního systému ekologické stability obsahující jak nově navržené lokální, tak i uvedené nadmístní prvky. Je popsán v samostatné příloze.

Vymezené prvky nadregionálního a regionálního ÚSES jsou v souladu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina a současně i s projednávaným návrhem Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Výkresová část Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina byla vydána v měřítku 1: 100 000 a podkladem k ní je státní mapové dílo (Základní mapa ČR) v odpovídajícím hrubém měřítku. Podkladem grafické části územního plánu v měřítku 1: 5 000 jsou mapy přesnější (katastru nemovitostí, obvykle v měřítku 1: 2 880). Z toho důvodu bylo vymezení jednotlivých prvků upraveno v souladu s měřítkem a vypovídající schopností tohoto podkladu. Hranice biocenter v maximální možné míře procházejí po hranicích jednotlivých parcel. Byly využity v maximální míře plochy lesní a ostatní plochy krajinné zeleně s minimalizací zásahů do ploch zemědělské půdy.

Bylo upřesněno NRBC 62 Údolí Hodonínky, které se nachází v obou krajích a vymezená část RBC Nad Horou dle ZÚR JmK.

Z dokumentace byl vypuštěn lokální biokoridor zakreslený v ÚAP, procházející Chlébským potokem, který není možné zrealizovat pro stísněnou zástavbu a byl nahrazen biokoridorem procházejícím lesními porosty jižně od zastavěného území Chlébského.

Celé území obce leží v území přírodního parku Svratecká hornatina. Zastavitelné plochy přímo navazují na zastavěné území, výstavba objektů rodinné rekreace je výrazně omezena. Všechny lesní pozemky a většina ploch krajinných jsou respektovány, jsou umožněna další zatravnění a členění orné půdy interakčními prvky.

Do území obce zasahuje následující Evropsky významná lokalita:

- CZ0620132 - Údolí Chlébského potoka

Na území obce jsou následující maloplošná zvláště chráněná území přírody:

- Přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka;

- Přírodní památka Údolí Chlébského potoka;

- Přírodní rezervace Hrádky – po hranicích katastru;

- Přírodní rezervace Nad horou – po hranicích katastru“

Přírodní rezervace a přírodní památka jsou chráněny ochrannými pásmy 50 m po jejich obvodu.

Na správním území obce se vyskytují významné krajinné prvky stanovené § 3 odst. b) zákona 114/92 Sb ve znění pozdějších předpisů.

Významné krajinné prvky na správním území obce ze zákona jsou:

- Všechny lesy (viz oddíl 3.10 této přílohy);

- Všechny vodní toky – jsou dokumentací respektovány;

- Všechny rybníky – jsou dokumentací respektovány;

- Údolní nivy – jsou dokumentací respektovány;

Všechny limity vyplývající z ochrany přírody a krajiny jsou dokumentací respektovány. Do dokumentace byly zakresleny dle podkladů poskytnutých pořizovatelem, kromě lokálního ÚSES, který byl upraven. Plochy biocenter, evropsky významné lokality i zvláště chráněných území jsou zahrnuty do ploch přírodních.

## 3.10 Lesy

Na území obce jsou evidovány následující lesy ochranné:

- Lesy na příkrých severních svazích údolí na pravém břehu Chlébského potoka – pod zastavěným územím;

- Menší lesní pozemek na svažité stráni jihovýchodně od Skorotic.

Zbývající lesy patří do kategorie lesů hospodářských. Pro vymezení všech lesních pozemků, vyznačených v grafické části byly použity mapy katastru nemovitostí.

| Druh pozemku | Výměra (ha) | Podíl z celého katastrálního území % |
| --- | --- | --- |
| Lesní půda (lesy hospodářské i ochranné) | 390 | 55,0 |
| Celkem k.ú. | 709 | 100 |

Lesnatost je procentní podíl lesní půdy a je důležitým ukazatelem současného využití krajiny. Území obce je převážně zalesněným územím.

Dokumentací jsou navrženy dodatečné zábory převážně pod stávajícími rekreačními objekty a plochami a jejich bezprostřední blízkosti a objekty vodního hospodářství. Všechny ostatní lesní pozemky jsou dokumentací respektovány.

Ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa jsou dokumentací vymezeny plochy zastavěného zastavitelného území. O přípustnosti výstavby v těchto lokalitách rozhodne příslušný dotčený orgán v konkrétních případech.

## 3.11 Vodní hospodářství

### 3.11.1 Vodní toky a nádrže

Správní území obce leží v povodí drobných vodních toku Čepenka (4-15-01-057), Chlébského potoka (4-15-01-058) a Skorotického potoka (4-15-01-069). Vodní toky jsou levobřežními přítoky Svratky a spadají do úmoří Černého moře.

Na území obce se nacházejí následující útvary povrchových vod:

- Skorotický potok;

- Chlébský potok s levobřežním přítokem od Skorotic;

- Čepenka.

Všechny tři toky jsou levobřežními přítoky Svratky. Jejich koryta nebyla výrazněji upravována. Čepenka pramení v lesích na katastru obce a protéká zemědělskou krajinou. Chlébský potok pramení v lesích nad obcí Černovice, protéká zalesněným údolím, posléze mezi sevřenou zástavbou Chlébského a poté zemědělskou krajinou. Skorotický potok pramení v lesích nad Skoroticemi, protéká sevřenou zástavbou obce a poté zalesněným údolím.

Vodní toky jsou vesměs v přirozeném a vyhovujícím stavu a jsou dokumentací respektovány. Výjimkou jsou úseky protékané zástavbou, kde chybí doprovodná zeleň, a mohou být problémy s kapacitou koryta.

Údaje byly převzaty ze Základní vodohospodářské mapy ČR.

Koryta vodních toků mimo zastavěné území jsou ve vyhovujícím stavu, případné další revitalizace dokumentace připouští. V zastavěném území jsou stísněné podmínky, přesto zde probíhá revitalizace Chlébského potoka.

Vodní toky jsou chráněny následujícími manipulačními pásmy:

- Drobné vodní toky (všechny na území obce) – 6 m od břehové hrany.

Manipulační pásma vodních toků jsou touto dokumentací respektována.

Na území obce jsou následující vodní nádrže:

- Rybník nad mlýnem v Chlébském;

- Požární nádrž ve Skoroticích.

Vodní nádrže jsou dokumentací respektovány.

Údaje byly zjištěny doplňujícími průzkumy a rozbory.

### 3.11.2 Záplavy, eroze

Území obce není výrazně ohroženo erozemi ani lokálními záplavami. Na katastru obce se nacházejí svažitější expozice orné půdy, zde je umožněno zatravnění.

Na území obce nebylo stanoveno záplavové území.

Obec se nenachází ve zranitelné oblasti.

### 3.11.3 Vodní zdroje a ochranná pásma

V řešeném území se nacházejí vodní zdroje pro obě místní části zvlášť:

- Skorotice jsou zásobeny z vlastní studny, ze které je voda vedena samospádem do úpravny vody o kapacitě 0,5 l/s

- Chlébské je zásobeno z vlastní studny o kapacitě 0,23 l/s. Kapacita nebyla dostatečná, a proto bylo realizováno napojení obce na Vírský oblastní vodovod.

Údaje a jejich lokalizace byly převzaty z PRVK kraje Vysočina.

V Urbanistické studii obce (AR-projekt, 2000) jsou kolem vodních zdrojů zakreslena ochranná pásma 1. i 2. stupně, nejsou však zakreslena ani v ÚAP, ani v Základní vodohospodářské mapě ČR.

### 3.11.4 Zásobení vodou

Obě místní části mají samostatný systém zásobování vodou:

- Chlébské je zásobeno z vodojemu Chlébské 50 m3 (493,72/490,72), dolní část zástavby přes přerušovací nádrž 20 m3.

- Skorotice jsou zásobeny z vodojemu Skorotice 50 m3 (475,34/472,38).

Údaje byly převzaty z PRVK kraje Vysočina.

Vodojemy jsou pro současný odběr dostačující, distribuční síť pokrývající celé zastavěné území obce (kromě chatových oblastí) je vyhovující.

Hluboko pod územím obce prochází zásobovací štola Vírského oblastního vodovodu.

Distribuční síť vodovodu byla poskytnutá obcí

Vodovod je v majetku obce Skorotice a provozu Brněnských vodovodů a kanalizací, a.s.

Z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (AQUA PROCON s.r.o. projektová a inženýrská společnost Brno, 2004) vyplývají následující požadavky:

- Vodovod – v jednotlivých místních částech jsou samostatné vodovody. Vodovod ve Skoroticích je vyhovující, nejsou požadovány koncepční změny. Vodovod v Chlébském bude z důvodu nedostatečné kapacity zdroje napojen na Vírský oblastní vodovod (již zrealizováno);

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací je dokumentací respektován.

Vodovodní řady jsou chráněny následujícími ochrannými pásmy:

- Do DN 500, včetně - 1,5 m

Vlastní zásobení jednotlivých místních částí probíhá gravitačně z vodojemů, objem každého z nich 50 m3 kapacitně vyhovuje pro cca 280 obyvatel, což je v návrhovém období více než vyhovující.

Systém zásobování vodou je dokumentací respektován, distribuční síť bude rozšířena na rozvojové plochy.

Z platné legislativy ani správních rozhodnutí nevyplývají žádná ochranná pásma vodojemu.

### 3.11.5 Odkanalizování

Po obci se nacházejí úseky dešťové kanalizace, která byla budována postupně a nekoncepčně a její průběh není dostatečně zmapován.

Kanalizace byla poskytnutá obcí

Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (AQUA PROCON s.r.o. projektová a inženýrská společnost Brno, 2004) bude navržena nová splašková kanalizace, přičemž původní bude dále určena pro dešťové vody. Odpadní vody by měly být čištěny na vlastních ČOV pro každou místní část obce zvlášť.

Tato koncepce je předloženou dokumentací respektována.

Kolem ploch pro čističky odpadních vod je vyznačeno pouze orientační ochranné pásmo. Skutečné ochranné pásmo bude vymezeno zvláštním rozhodnutím a nesmí překročit hranici ochranného pásma zakresleného v této dokumentaci.

Kanalizační stoky mají následující ochranná pásma:

- ochranné pásmo kanalizačních stok do průměru 500 mm 	1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí

- ochranné pásmo kanalizačních stok nad průměr 500 mm 	2,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí

## 3.12 Elektrická energie

Na správním území obce se nacházejí následující nadzemní vedení elektrizační soustavy:

- VVN 110 kV – průběžná trasa, ze které obec není zásobena;

- VN 22 kV – trasy zásobující obec, ukončené v trafostanicích VN/NN

Vedení jsou chráněna následujícími ochrannými pásmy:

- Ochranné pásmo VVN 110 kV – 15(12) m od krajního vodiče;

- Ochranné pásmo VN 22 kV – 10(7) m od krajního vodiče;

Celé zastavěné území obce je v současné době elektrifikováno. Většinu rozvodů tvoří nadzemní vedení na sloupech.

Na území se nachází celkem 3 trafostanice VN/NN, všechny distribuční, z toho 2x v Chlébském a 1x ve Skoroticích.

Kapacita trafostanic je pro současný odběr dostatečná.

Elektrické stanice mají následující ochranná pásma:

- Stožárové elektrické stanice – 7 m;

- Zděné elektrické stanice – 2 m.

Údaje a jejich lokalizace poskytnuty pořizovatelem.

Stávající trafostanice i vedení VN a VVN jsou dokumentací respektována.  Z důvodu plánované výstavby a posílení příkonu dokumentace umožňuje v případě potřeby realizaci dvou  distribučních trafostanic VN/NN na severovýchodním okraji Chlébského (plochy Z B1 a P B5). Kapacita jednotlivých trafostanic a distribuční síť bude předmětem podrobnější dokumentace.

Trafostanice lze posílit minimálně na výkon 400 kVA, při čemž na jednu distribuční trafostanici 400 kVA lze při stupni elektrifikace B1 připojit až 115 bytových jednotek.

| Místní část | BJ - návrh | Rekr. chaty | BJ – návrh + rekr. chaty | Počet DTR celkem - návrh | BJ – návrh + rekr. chaty max (při TR 400 kVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlébské | 83 | 34 | 117 | 4 | 460 |
| Skorotice | 58 | 10 | 68 | 1 | 115 |

Navržený výkon distribučních trafostanic pro současný i výhledový odběr vyhovuje.

## 3.13 Plyn

Na správním území obce se nachází průběžné vedení VTL s odbočkou ukončenou v regulační stanici.

Na území obce, na jižním okraji Skorotic se nachází regulační stanice VTL/STL, která má ochranné pásmo 10 m.

Obec je plynofikovaná rozvody STL v celém rozsahu zastavěného území. Plynofikace je z technického i kapacitního hlediska vyhovující.

Na území katastru jsou následující ochranná a bezpečnostní pásma:

- Ochranné pásmo plynovodu – mimo zastavěné území  - 4 m

- Ochranné pásmo plynovodu v zastavěném území -  1 m

- Bezpečnostní pásmo plynovodu VTL – závislosti na dimenzích, je zakresleno v koordinačním výkrese.

Stávající plynárenská zařízení, včetně ochranných pásem jsou dokumentací respektována. Územním plánem je navržena distribuční síť v rozvojových plochách, která může být upravena podrobnější dokumentací.

Údaje a jejich lokalizace poskytnuty pořizovatelem.

## 3.14 Jiné produktovody

Na území obce se další produktovody nenacházejí, ani se s jejich umístěním neuvažuje.

## 3.15 Telekomunikace

V řešeném území se nachází sdělovací zemní kabely – telefonní siť, která pokrývá celé zastavěné území Skorotic. V Chlébském jsou telefonní sítě nadzemní.

Telefonní kabely mají ochranné pásmo:

- 1,5 m na obě strany od půdorysu

Všechny kabely, včetně ochranného pásma 1, 5 m od obrysu vedení jsou dokumentací respektovány. V částech obce, kde je nadzemní vedení je navržena jejich kabelizace, která pravděpodobně bude probíhat v současných trasách a bude řešena podrobnější dokumentací.

Území obce protínají radioreléová trasa. Procházejí vysoko nad výškovou regulací zástavby.

Údaje a jejich lokalizace poskytnuty pořizovatelem.

## 3.16 Likvidace odpadů

Domácnosti a ostatní osoby ukládají komunální odpad do nádob k tomu předem určených. Odpad sváží specializovaná firma. Komunální odpad je svážen, tříděn a deponován mimo správní území obce.

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je prováděn mobilní cestou.

Na správním území obce nebyla zjištěna žádná divoká skládka.

Předloženou dokumentací je stávající způsob likvidace odpadů respektován. Nebylo nutné provádět rekultivaci žádné skládky, ani nebylo navrženo žádné zařízení pro likvidaci odpadů.

## 3.17 Doprava

Zájmy drážní, letecké ani lodní dopravy nejsou dokumentací dotčeny.

### 3.17.1 Silnice

Na území obce se nachází následující silnice III. třídy:

- III/38714 Černvír - Skorotice;

- III/3877 Nedvědice – Chlébské - Hodonín

Silnice jsou ve svých trasách stabilizovány. Vzhledem k členitosti terénu, ve kterém se obec nachází, některé úseky nemají vyhovující dopravně  - technické parametry. Jedná se zejména o prudké stoupání na III/3877 při vjezdu do Chlébského.  Majitel ani majetkový správce komunikací nevznesl požadavek jejich zásadních úprav. Silnice mají v průjezdním úseku obslužný charakter. Intenzita provozu není velká, a proto nevytváří žádná výraznější rizika pro bezpečnost, životní prostředí ani veřejné zdraví.

Údaje a jejich lokalizace byly převzaty ze Silniční mapy ČR.

Silnice jsou vedeny v členitém horském terénu, a proto by zásadní zásahy do jejích trasování vyvolaly neúměrné náklady. Parcely silnic III. tř. mají vesměs dostatečnou šířku, z majetkově právního hlediska je tedy možné jejich rozšíření na požadovanou kategorizační šířku. S přihlédnutím k členitému terénu je možné závady ve výškovém vedení komunikací na území obce tolerovat. Všechny silnice jsou dokumentací respektovány.

Krajské silnice jsou v majetku kraje Vysočina a ve správě SÚS kraje Vysočina, pracoviště Žďár nad Sázavou.

Silnice III. třídy mají ochranné pásmo o rozsahu 15 m od osy vozovky;

### 3.17.2 Místní komunikace, parkování, hromadná doprava

a) Místní komunikace:

Místní komunikace jsou veřejně přístupné pozemní komunikace, které slouží převážně místní dopravě na území obce. Obec nemá zpracovaný paspart místních komunikací.  Obecně lze říci, že jsou jimi komunikace ve vlastnictví obce, které mají nezastupitelný význam pro místní dopravu v zastavěném území sídla (jedná se zejména o přímou dopravní obsluhu objektů). Ostatní komunikace ve vlastnictví obce mimo zastavěné území sloužící především zemědělským a lesnickým účelům jsou označeny jako komunikace účelové.

Místní komunikace umožňují dopravní obsluhu území, jsou veřejné a ve správě lokální samosprávy.  Stávající struktura místních komunikací vesměs navazuje na  státní silnice. Místní komunikace I. a II. třídy v řešeném území nejsou, komunikace vyhovující šířky lze zařadit do komunikací III. třídy, ostatní do třídy IV.

Kromě úseků v zastavěném území se na území obce nacházejí i komunikace, které mají zásadní význam pro obsluhu sídla, především v zimních měsících. Jsou jimi spojnice ze silnice III/3877 do spodní části Chlébského a odbočka z ní do Skorotic.

Dopravně technický stav větší části místních komunikací je vyhovující, i když některé komunikace nemají dostatečnou šířku vozovky. Na místních komunikacích bylo zjištěno několik kolizních bodů, které se týkají zejména zúženého profilu. Proto se zásahy do dopravně technického řešení místních komunikací neuvažuje.

Dopravní zátěž místních komunikací je minimální a nevytváří žádné dopravní ani hygienické závady. Aby tento stav zůstal zachován je třeba nadále nedopustit zvětšení dopravní zátěže při obsluze výrobních složek a minimalizovat průjezdy zemědělské účelové dopravy v zastavěném území.

Všechny místní dokumentace jsou dokumentací respektovány. Jejich úseky vedoucí po parcelách vedených v katastru nemovitosti jinak než komunikace jsou navrženy k dodatečnému záboru pro tento účel. Dokumentací jsou navrženy komunikace obsluhující rozvojové plochy.

Místní komunikace byly odsouhlaseny obcí.

b) Účelové komunikace

Účelové komunikace jsou pozemní komunikace sloužící ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Účelové komunikace jsou ve správě právnických a fyzických osob.

Veřejně přístupné jsou všechny účelové komunikace (bez ohledu na vlastnické poměry), s výjimkou těch, které jsou v uzavřených objektech nebo prostorech.

Pro potřeby tohoto dokumentu budou jako účelové komunikace určeny všechny komunikace na správním území obce mimo silnice, místní komunikace a neveřejné komunikace. Jedná se zejména o síť polních a lesních cest.

Všechny účelové komunikace jsou dokumentací respektovány, je navržena lesní cesta ve východní části k.ú. Skorotice požadována ÚAP.  V rámci jednotlivých ploch je možná realizace dalších, nezakreslených komunikací.

c) Statická doprava

Vzhledem k malé rozloze sídla jsou potřeby parkovacích a odstavných stání poměrně malé.

V obci je několik ploch sloužících jako parkoviště. Průzkumem bylo zjištěno, že jsou současné kapacity jsou za běžného provozu dostačující.

V obci jsou následující plochy sloužící pro parkování (i neoznačené):

- Parkoviště před hotelem Bednář;

- V zemědělských areálech;

- V rozšíření komunikace na návsi ve Skoroticích.

Kromě uvedených parkovišť parkuji vozidla v profilech a rozšířeních komunikací po celém území obce;

Dokumentací jsou stávající parkoviště respektována a navržena jsou další potřebná (viz závaznou část dokumentace).

d) Autobusová doprava

Jedinou složkou hromadné dopravy v obci je meziměstská autobusová doprava zajišťována specializovanou organizací. Autobusová doprava umožňuje spojení s hlavními spádovými středisky.

Autobusová doprava je realizována po krajské silnicí III/3877 a po místní komunikaci do spodní části Chlébského s odbočkou do Skorotic. V Chlébském i ve Skorootcích jsou zastávky, autobusy se zde otáčejí na místních komunikacích.

Umístění zastávek je vyhovující, jejich řešení však nelze označit za uspokojivé. Všechny zastávky budou proto umístěny mimo jízdní pruh silnice i obratiště, pro vybudování zastávkového pruhu jsou v místech zastávek dostatečné prostorové rezervy.

## 3.18 Ochrana nerostných surovin

Na území obce neprobíhá těžba nerostných surovin, ani není dokumentací navržena. Na území obce se nenacházejí žádné limity vyplývající z Horního zákona.

## 3.19 Objekty důležité pro obranu státu, policií a civilní ochranu

Na území obce nejsou žádné objekty důležité pro obranu státu civilní ochranu, ani objekty důležité pro plnění úkolů Policie České republiky

Na území obce se nachází objekt požární ochrany – požární zbrojnice, které jsou předloženou dokumentací respektovány.

# 4. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

V zadání  této dokumentace nebyl stanoven požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

# 5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

## 5.1 Zábor ZPF

### 5.1.1 Použitá metodika

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., § 3 (k § 5 zákona č. 10/1993 Sb.) a přílohy 3 této vyhlášky a Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona 334/ 1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona pozdějších předpisů.

### 5.1.2 Údaje o uspořádání ZPF v území

Obec se nachází v bramborářsko - ovesné výrobní oblasti. Z hlediska způsobu primární zemědělské produkce jsou na správním území obce zastoupeny orné půdy, zahrady a trvalé trávní porosty.

Orné půdy jsou svou výměrou na katastru obce dominantní. Jsou situovány především na vhodných méně svažitých plochách ve vrchovině. Méně vhodné lokality orné půdy v údolních nivách a v blízkosti vodních toků a nádrží se na území obce téměř nevyskytují. Menší plochy jsou na svažitých, erozně ohrožených partiích. Do budoucna je třeba uvažovat o případném dalším zatravňování těchto pozemků.

Trvale zatravněné plochy, vzhledem k horskému charakteru krajiny, jsou v oblasti zemědělské půdy zastoupeny poměrně velikou výměrou. Jsou situovány zejména na svažitých pozemcích, na mezích a v okolí vodních toků.

Zahrady a ovocné sady jsou situovány v současně zastavěném území a jeho bezprostředním okolí. Podstatná část těchto pozemků je součástí obytné funkce.

Pedologická charakteristika a kvalita zemědělského půdního fondu jsou popsány v samostatných kapitolách.

### 5.1.3 Přehled BPEJ v zast. území a jeho bezprostředním okolí

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Pětimístný kód půdně ekologických jednotek vyjadřuje:

1. místo - Klimatický region.

2. a 3. místo - Hlavní půdní jednotka je syntetická agronomická jednotka charakterizovaná  půdním  typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě.

4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice.

5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy.

Z hlediska kvality půdního fondu charakterizovaného bonitovanými půdně ekologickými jednotkami se vyskytují půdy s následující charakteristikou hlavních půdních jednotek:

Z hlediska kvality půdního fondu charakterizovaného bonitovanými půdně ekologickými jednotkami se vyskytují půdy s následující charakteristikou hlavních půdních jednotek:

HPJ 29. Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry

HPJ 37. Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách

HPJ 40. Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici

HPJ 68. Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé na nivních uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů, obtížně vymezitelné, středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim

Údaje a jejich lokalizace byly převzaty z ÚAP (str. 60 - 61 Textové části, Výkres limitů využití území)

Sledujeme – li poměry katastru řešené obce, můžeme konstatovat následující: V členitých partiích hornatiny jsou převažující kambizemě, prostřídané sklonitými půdami. Pouze v údolích vodních toků se vyskytují gleje.

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) příslušné třídy ochrany ZPF. V územním plánu jsou posuzovány zejména půdy v okolí současně zastavěného území obce, kde může dojít k záboru ZPF

Tab. 5.1.2.: Přehled BPEJ a tříd ochrany:

| BPEJ | Třída ochrany |
| --- | --- |
| 7.29.14 | III. |
| 7.29.44 | V. |
| 7.37.46 | V. |
| 7.40.68 | V. |
| 7.40.78 | V. |
| 7.40.89 | V. |
| 7.40.99 | V. |
| 7.68.11 | V. |

Na území katastru plošně dominují méně kvalitní půdy, včetně větší části zastavěného území a jeho bezprostřední okolí.

### 5.1.4 Údaje o investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti

Území s investicemi do půdy jsou v řešeném území zastoupeny k celkové výměře ZPF velmi malou rozlohou. Jedná se zejména o izolovanou lokalitu na severním okraji katastru.

Návrh nepředpokládá zábor těchto ploch.

### 5.1.5 Vyhodnocení záborů ZPF

Číslování ploch záborů je identické s číslováním rozvojových ploch. Některé plochy jsou vynechány, neboť se nejedná o zábor ZPF (ostatní nebo transformační plocha).

a) Zábory ZPF

Lokalita Z B1 – bydlení - je situována na severním obvodu zástavby v Chlébském, po východní straně silnice směr Hodonín. Současné využití území je zemědělská půda – orná. Rozvojová plocha přímo naváže na zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Plocha bude částečně obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou.

Lokalita Z B2 – bydlení - je situována na severním obvodu zástavby v Chlébském, po západní straně silnice směr Hodonín. Současné využití území je zemědělská půda – orná. Rozvojová plocha přímo naváže na zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Plocha bude částečně obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou.

Lokality Z B3 a Z B4 – bydlení – jsou situovány na severním obvodu zástavby v Chlébském. Současné využití území je zemědělská půda – orná. Rozvojové plochy přímo naváží na zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Pro obsluhu ploch je třeba vybudovat dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita Z B5 – bydlení - je situována na jihovýchodním obvodu zástavby v Chlébském, podél cesty k chatové osadě.  Současné využití území je zemědělská půda – trvalý travní porost a zahrada. Část zasahuje do nevyužitého areálu zemědělské výroby. Rozvojová plocha přímo naváže na zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Pro obsluhu plochy je třeba vybudovat dopravní a technickou infrastrukturu.

Lokalita Z B6 je zábor PUPFL.

Lokality Z B7 a Z B8 – bydlení – jsou prolukami v zástavbě v údolí Chlébského potoka.  Současné využití území je zemědělská půda – trvalý travní porost a zahrada.  Rozvojové plochy přímo naváží na zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Plochy budou obslouženy stávající dopravní a technickou infrastrukturou.

Lokalita Z B9 – bydlení - je situována na východním obvodu zástavby ve Skoroticích, v proluce a kolem stávajícího domu, podél cesty k chatové osadě.  Současné využití území je zemědělská půda – trvalý travní porost. Rozvojová plocha přímo naváže na zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Plocha bude částečně obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou.

Lokalita Z B10 – bydlení - je situována na východním obvodu zástavby ve Skoroticích, v proluce podél cesty k chatové osadě.  Současné využití území je zemědělská půda – zahrada. Rozvojová plocha přímo naváže na zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Plocha bude částečně obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou.

Lokalita Z B11 – bydlení - je situována v jižní části zástavby ve Skoroticích, v proluce při krajské silnici.  Současné využití území je zemědělská půda – trvalý travní porost. Rozvojová plocha přímo naváže na zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Plocha bude obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou.

Lokalita P B12 není záborem.

Lokalita Z B13 – bydlení - je situována na severním obvodu zástavby ve Skoroticích, po západní straně komunikace směr Chlébské. Současné využití území je zemědělská půda –orná a zahrada. Rozvojová plocha přímo naváže na zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Plocha bude částečně obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou.

Lokalita Z B14 – bydlení - je situována na severním obvodu zástavby v Chlébském, po západní straně silnice směr Hodonín. Současné využití území je zemědělská půda –orná. Rozvojová plocha přímo naváže na zastavěné území a umožní tak přirozený plošný rozvoj sídla. Plocha bude částečně obsloužena stávající dopravní a technickou infrastrukturou.

Lokalita Z B15 není záborem ZPF.

Lokality Z R1, Z R2, Z R 3 jsou zábory PUPFL.

Lokalita Z R4  - rekreace. Nachází se ve východní části katastru Skorotic, současné využití je trvalý travní porost. Jedná se o dodatečný zábor pod stávající rekreační chatou a jejího bezprostředního okolí.

Lokalita Z R5 je záborem PUPFL.

Lokalita Z R6  - rekreace. Nachází se v jižní části katastru Chlébského, současné využití je trvalý travní porost. Jedná se o dodatečný zábor pod stávajícím srubem a jeho bezprostředního okolí.

Lokality Z R7, Z R8 jsou zábory PUPFL.

Lokalita Z R9  - rekreace. Nachází se ve východní části katastru Chlébského, současné využití je trvalý travní porost. Jedná se o dodatečný zábor pod stávající rekreační chatou a jejího bezprostředního okolí.

Lokalita Z R10 není záborem.

Lokalita Z R11  - rekreace. Nachází se v severní části katastru Chlébského, současné využití je trvalý travní porost. Jedná se o dodatečný zábor pod stávající mysliveckou chatou a jejího bezprostředního okolí.

Lokalita Z R12 je záborem PUPFL.

Lokalita Z R13  - rekreace. Nachází se ve východní části katastru Chlébského, současné využití je trvalý travní porost. Jedná se o obecní pozemek, který bude určen pro otevřenou, rekreačně – oddychovou plochu s ozeleněním.

Lokalita Z D1 není záborem.

Lokalita Z D2 vypuštěno.

Lokalita Z D3  - dopravní infrastruktura. Jedná se o dodatečný zábor pod komunikací vedoucí do Skorotic. Současné využití je trvalý travní porost.

Lokalita Z T1 – technická infrastruktura - ČOV. Plocha je situována v údolí Chlébského potoka pod zastavěným územím a je na ní navržena čistička odpadních vod. V současné době se zde nachází trvalé travní porosty v blízkosti vodního toku. Typ technologie bude předmětem podrobnější dokumentace.

Lokalita Z T2 – technická infrastruktura - ČOV. Plocha je situována v údolí místního potoka pod zastavěným územím Skorotic  a je na ní navržena čistička odpadních vod. V současné době se zde nachází trvalé travní porosty v blízkosti vodního toku. Typ technologie bude předmětem podrobnější dokumentace.

Lokalita Z T5  - není zábor.

Lokalita K W2 – vodní plocha. Plocha je situována v údolí potoka severně od Chlébského  a je na ní navržen rybník. V současné době se zde nachází trvalé travní porosty v blízkosti vodního toku.

Lokalita K W4 – vodní plocha. Plocha je situována v údolí místního potoka nad zastavěným územím Skorotic  a je na ní navržen rybník. V současné době se zde nachází trvalé travní porosty v blízkosti vodního toku.

Tab. 5.1.3.: Plochy záborů zemědělské půdy jsou uvedeny v přehledné tabulce:

| Č. pl. | Účel záboru | Výměra (ha) | SZÚO | kultura | BPEJ | Třídy ochrany půdy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z B1 | Bydlení | 0,49 | NE | Orná | 7.29.44 | V. |
| Z B2 | Bydlení | 0,41 | NE | Orná | 7.29.44 | V. |
| Z B3 | Bydlení | 0,3 | NE | Orná | 7.29.14 7.68.11 | III. V. |
| Z B4 | Bydlení | 0,4 | NE | Orná | 7.29.14 | III. |
| Z B5 | Bydlení | 1,37 | NE | Trvalý trav. porost Zahrada | 7.29.44 | V. |
| Z B7 | Bydlení | 0,45 | NE | Trvalý trav. porost | 7.40.68 7.40.89 | V. V. |
| Z B8 | Bydlení | 0,21 | NE | Zahrada | 7.40.99 7.68.11 | V. V. |
| Z B9 | Bydlení | 0,26 | NE | Trvalý trav. porost | 7.40.89 | V. |
| Z B10 | Bydlení | 0,21 | NE | Trvalý trav. porost | 7.40.89 7.68.11 | V. V. |
| Z B11 | Bydlení | 0,11 | NE | Trvalý trav. porost | 7.68.11 | V. |
| Z B13 | Bydlení | 0,53 | NE | Orná Zahrada | 7.29.14 7.40.78 | III. V. |
| Z B14 | Bydlení | 0,12 | NE | Orná | 7.29.44 | V. |
| Z R4 | Rekreace | 0,06 | NE | Trvalý trav. porost | 7.37.46 | V. |
| Z R6 | Rekreace | 0,20 | NE | Trvalý trav. porost | 7.40.99 7.68.11 | V. V. |
| Z R9 | Rekreace | 0,04 | NE | Trvalý trav. porost | 7.40.89 | V. |
| Z R11 | Rekreace | 0,06 | NE | Trvalý trav. porost | 7.29.44 | V. |
| Z R13 | Rekreace | 0,43 | NE | Trvalý trav. porost | 7.40.89 7.68.11 | V. V. |
| Z D2 | Vypuštěno |  |  |  |  |  |
| Z D3 | Dopravní infrastruktura | 0,27 | NE | Trvalý trav. porost | 7.40.68 7.40.78 7.68.11 | V. V. V. |
| Z T1 | Technická infrastruktura | 0,26 | NE | Trvalý trav. porost | 7.68.11 | V. |
| Z T2 | Technická infrastruktura | 0,07 | NE | Trvalý trav. porost | 7.40.99 7.68.11 | V. V. |
| K W2 | Vodní plocha | 0,26 | NE | Trvalý trav. porost | 7.29.44 7.68.11 | V. V. |
| K W4 | Vodní plocha | 0,66 | NE | Trvalý trav. porost | 7.40.89 7.40.99 | V. V. |
|  | Zábory celkem | 7,17 |  |  |  |  |

### 5.1.7 Zdůvodnění zvoleného řešení

Rozvojové plochy pro bydlení byly zvoleny tak, aby

- Plošně - zaplnily prostorové rezervy v zastavěném území a přirozeně  na ně navázaly.

- Prostorově – zaujaly přirozenou polohu v území a dotvořily obraz obce.

- Využily optimálních rozvojových možností obce.

Do návrhových obytných ploch byly zahrnuty vhodné lokality situované na obvodu zastavěného území, které lze logicky napojit na veřejnou infrastrukturu a které svým zastavěním nenaruší krajinný ráz nebo obraz obce. Nutno připomenout, že novou legislativou byly jednoznačně stanoveny podmínky v nezastavěném území a že tuto dokumentaci je třeba chápat především jako podklad pro rozhodování stavebního úřadu.

Velikost jednotlivých ploch bydlení byla zvolena tak, aby reflektovala předpokládaný demografický vývoj v obci, tj. nárůst počtu rodinných domů (RD) v jednotlivých místních částech (Chlébské 29 RD, Skorotice 9 RD), při čemž na jednotlivý RD po odečtení komunikací a jiných veřejných prostranství připadá v průměru 0,12 ha.

V tabulkové části jsou vyhodnoceny zábory celých rozvojových funkčních ploch bydlení, nikoliv jednotlivé objekty. Plochy budou, kromě hlavní i pomocné stavby, obsahovat i zahrady a komunikace. Ve skutečnosti může dojít k odnětí půdy max. 35% z uvedené plochy, což se rovná maximální přípustné intenzitě zástavby závazně stanovené touto dokumentací (kapitola č.6  textové části).

V návrhu nedochází  k záborů zvláště chráněných půd.

## 5.2 Zábor lesních pozemků

Lokalita Z B5  - bydlení. Nachází se na jihovýchodním okraji zástavby v Chlébském. Jedná se o malou parcelu lesa umístěnou na mezi mezi zemědělskou půdou, která nemá produkční význam.

Lokality Z R2  a Z R3 nacházejí se v chatové oblasti ve východní části katastru Skorotice. Jedná se o dodatečné zábory pod stávajícími rekreačními objekty a v jejich bezprostřední blízkosti.

Lokality Z R7 a Z R8 nacházejí se v chatové oblasti ve východní části katastru Chlébské. Jedná se o dodatečné zábory pod stávajícími rekreačními objekty a v jejich bezprostřední blízkosti.

Lokalita Z R12  - rekreace. Nachází se v severní části katastru Chlébského, v návaznosti na skautský tábor. Plocha je v současnosti vymýcena, zatravněna a slouží jako hřiště. Plocha bude určena pro otevřené sportoviště.

Lokalita Z T3  - technická infrastruktura. Jedná se o dodatečný zábor v místech a bezprostřední blízkosti vodního zdroje zásobující Skorotice.

Lokalita Z T4  - technická infrastruktura. Jedná se o dodatečný zábor v místech a bezprostřední blízkosti vodního zdroje zásobující Chlébské.

Tab. 5.1.5.: zábory lesních pozemků jsou uvedeny v přehledné tabulce:

| Č. pl. | Účel transformace | Výměra (ha) | SZÚO | kultura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z B5 | Bydlení | 0,03 | NE | Les |
| Z B6 | Bydlení | 0,06 | NE | Les |
| Z R1 | Rekreace | Vypuštěno |  |  |
| Z R2 | Rekreace | 0,01 | NE | Les |
| Z R3 | Rekreace | 0,08 | NE | Les |
| Z R5 | Rekreace | Vypuštěno |  |  |
| Z R7 | Rekreace | 0,18 | NE | Les |
| Z R8 | Rekreace | 0,07 | NE | Les |
| Z R12 | Rekreace | Vypuštěno |  |  |
| Z T3 | Technická infrastruktura | 0,01 | NE | Les |
| Z T4 | Technická infrastruktura | 0,02 | NE | Les |
|  | Zábory celkem | 0,46 |  |  |

# Footnotes

§58 zákona 183/2006 Sb.

Obecně jsou to lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.

http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?cislotab=MOS+ZV01&pro_3980560=596752

Schválený zastupitelstvem kraje Vysočina dne 29. 9. 2004 usnesením číslo 330/05/2004/ZK.